«ТW125CA-A6» бұрғылау қондырғысы (Румыния)

Шығарылған жылы: 2008ж.

Жүк көтергіштігі: 125 тонна

Бұрғылаудың максималды тереңдігі және ҰКЖ: Бұрғылау-3000м, ҰКЖ -5400м

Қолданылуы: барлау және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау, ұңғымалардың күрделі жөндеуі

Бұрғылау тәсілі: забойға дейін жуылумен айналмалы - роторлы

Механизмдер жетегі: шассиге оңтайлы,  Caterpiller дизелімен жабдықталған

Діңгек: таль жүйесі және көтеру  гидродомкраттарымен  телескоптық

Ерітінді берілісі: бір үшплунжерлі сорғы

Бұрғылау қондырғысы: «ZJ 70LDB» (Қытай)

Шығарылған жылы: 2011ж.                                                                                                                           Жүк көтергіштігі: 450 тонна

Ұңғыманы бұрғылаудың максималды тереңдігі: 7000м                                                                             Қолданылуы: мұнай мен газға барлау және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау                                                                                                                                                    Бұрғылау тәсілі: забойға дейін жуылумен айналмалы - роторлы, турбинді, «Топ-Драйв» жоғарғы жетегі                                                                                                                                                Механизмдер жетегі: біріктірілген (механикалық және  электрлік)                                                                                                                                         Діңгек:  К – тәріздес, секциялы                                                                                                                                                                  Ерітінді берілісі: үш үшпоршеньді сорғымен

Бұрғылау қондырғысы: «F320-3ДХУ-2А» (Румыния)                                                                                                    Шығарылған жылы: 1988ж.                                                                                                                                Жүк көтергіштігі: 320 тонна                                                                                                                  Бұрғылаудың максималды тереңдігі: 6000м                                                                                              Қолданылуы: барлау және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау                                                             Бұрғылау тәсілі: забойға дейін жуылумен айналмалы – роторлы, турбинді                                  Механизмдер жетегі: механикалық                                                                                                                       Діңгек:  А – тәріздес, секциялы                                                                                                                                                             Ерітінді берілісі: үш үшпоршеньді сорғымен

Бұрғылау қондырғысы: «F400-4ДХ-У» (Румыния)

Шығарылған жылы: 1989ж.

Жүк көтергіштігі: 400 тонна                                                                                                               Бұрғылаудың максималды тереңдігі: 7000м.                                                                              Қолданылуы: барлау және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау

Бұрғылау тәсілі: забойға дейін жуылумен айналмалы - роторлы, турбинді

Механизмдер жетегі: механикалық                                                                                           Діңгек: А – тәріздес, секциялы                                                                                                                                    Ерітінді берілісі: екі үшпоршеньді және  бір екіпоршеньді сорғымен

Бұрғылау қондырғысы: «Уралмаш-3Д – 86» (Ресей)

Шығарылған жылы:  1988ж.                                                                                                      Жүк көтергіштігі:   320 тонна                                                                                                Бұрғылаудың максималды тереңдігі:  5500м                                                                                Қолданылуы: барлау және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау

Бұрғылау тәсілі: забойға дейін жуылумен айналмалы - роторлы, турбинді

Механизмдер жетегі: механикалық                                                                                         Діңгек: икемді айқыш тормен мұнаралы                                                                                                                                     Ерітінді берілісі: екі үшпоршеньді сорғымен

Бұрғылау қондырғысы: «Р - 80» (Румыния)

Шығарылған жылы:  1985ж.                                                                                                        Жүк көтергіштігі: 80 тонна

Бұрғылаудың максималды тереңдігі және ҰКЖ:  бұрғылау – 1000м, ҰКЖ – 3000м.                                                                                  Қолданылуы: барлау және пайдалану ұңғымаларын бұрғылау, ұңғымалардың күрделі жөндеуі Бұрғылау тәсілі: забойға дейін жуылумен айналмалы - роторлы

Механизмдер жетегі: шассиге оңтайлы,

Діңгек: таль жүйесі және көтеру  гидродомкраттарымен  телескоптық

«А – 50У» бұрғылау қондырғысы (Ресей)

Шығарылған жылы: 1987ж.                                                                                                   Жүк көтергіштігі:  50 тонна                                                                                               Бұрғылаудың максималды тереңдігі және ҰКЖ: бағытты бұрғылау, ҰКЖ - 1000м                                                                     Қолданылуы:  бағытты бұрғылау, ұңғымалардың күрделі жөндеуі                                                                                                                    Бұрғылау тәсілі: забойға дейін жуылумен айналмалы - роторлы

Механизмдер жетегі: КРАЗ базасында шассиге оңтайлы                                                                                                               Діңгек:  телескоптық                                                                                                                                          Ерітінді берілісі: цементтейтін агрегатпен