Буровая установка «ТW125CA-A6» (Румыния)

Год выпуска: 2008г.

Грузоподъемность: 125тонн

Максимальная глубина бурения и КРС: Бурение-3000м, КРС-5400м

Назначение: бурение разведочных и эксплуатационных скважин, капитальный ремонт скважин

Способ бурения: вращательный с промывкой до забоя - роторный

Привод механизмов: мобильный на шасси, оснащен дизелем Caterpiller

Мачта: телескопическая с талевой системой и гидродомкратами  подъема

Подача раствора: одним трехплунжерным насосом

Буровая установка: «ZJ 70LDB» (Китай)

Год выпуска: 2011г.                                                                                                                           Грузоподъемность: 450тонн                                                                                                                Максимальная глубина бурения скважин: 7000м                                                                             Назначение:  бурение разведочных и эксплуатационных скважин на нефть и газ                                                                                                                                                   Способ бурения: вращательный с промывкой до забоя – роторный, турбинный, верхний привод «Топ-Драйв»                                                                                                                                                Привод механизмов: комбинированный (механический и электрический)                                                                                                                                         Мачта:  К – образная, секционная                                                                                                                                                                  Подача раствора: тремя трех поршневыми насосами

Буровая установка: «F320-3ДХУ-2А» (Румыния)                                                                                                    Год выпуска: 1988г.                                                                                                                                Грузоподъемность: 320тонн                                                                                                                  Максимальная глубина бурения: 6000м                                                                                              Назначение: бурение разведочных и эксплуатационных скважин                                                            Способ бурения: вращательный с промывкой до забоя - роторный, турбинный                                  Привод механизмов: механический                                                                                                                       Мачта:  А – образная, секционная                                                                                                                                                             Подача раствора: тремя трех поршневыми насосами

Буровая установка: «F400-4ДХ-У» (Румыния)

Год выпуска: 1989г.                                                                                                                          Грузоподъемность: 400тонн                                                                                                               Максимальная глубина бурения: 7000м.                                                                              Назначение: бурение разведочных и эксплуатационных скважин                                      Способ бурения: вращательный с промывкой до забоя – роторный, турбинный Привод механизмов: механический                                                                                           Мачта: А – образная, секционная                                                                                                                                    Подача раствора: двумя трех поршневыми  и одним двух поршневым насосами

Буровая установка: «Уралмаш-3Д – 86» (Россия)

Год выпуска:  1988г.                                                                                                      Грузоподъемность:   320тонн                                                                                                Максимальная глубина бурения:  5500м                                                                                Назначение: бурение разведочных и эксплуатационных скважин                                         Способ бурения: вращательный с промывкой до забоя – роторный, турбинный Привод механизмов: механический                                                                                         Мачта:  башенная с гибкой крестовой решеткой                                                                                                                                    Подача раствора: двумя трех поршневыми насосами

Буровая установка: «Р - 80» (Румыния)

Год выпуска:  1985г.                                                                                                        Грузоподъемность: 80тонн                                                                                      Максимальная глубина бурения и КРС:  Бурение – 1000м, КРС – 3000м.                                                                                  Назначение: бурение разведочных и эксплуатационных скважин, капитальный ремонт скважин                                                                                                                                   Способ бурения: вращательный с промывкой до забоя – роторный                                       Привод механизмов: мобильный на шасси,

Мачта: телескопическая с талевой системой и гидродомкратами подъема

Буровая установка «А – 50У» (Россия)

Год выпуска: 1987г.                                                                                                   Грузоподъемность:  50тонн                                                                                               Максимальная глубина бурения и КРС: бурение направление, КРС- 1000м                                                                     Назначение:  бурение направления, капитальный ремонт скважин                                                                                                                           Способ бурения: вращательный с промывкой до забоя - роторный                                                                                                                     Привод механизмов: мобильный  шасси на базе КРАЗ                                                                                                               Мачта:  телескопическая                                                                                                                                          Подача раствора: цементировочным агрегатом