F-320-ЗДХ-У-2а бұрғылау қондырғысының

техникалық сипаттамасы.

1. F-320-ЗДХ-У-2а бұрғылау қондырғысы.

Шығарылған жылы 					- 1988

Зауыт нөмірі						- 411

Өндірісі 	- Румыния

Қолданылуы - 6000м дейінгі тереңдіктегі мұнай және газ ұңғымаларын бұрғылау үшін.

Орналасқан жері 	-  Қазақстан, Орал қ.

ілмектегі максималды жұмыс жүктемесі 	- 320 тн.

маневр жүйесіндегі тізбек саны		-10

ілмектегі жылдамдықтар саны 		- 4

таль арқанының диаметрі			- Ø 35 мм

ротордағы жылдамдықтар саны		-4 + 2 кері

ротордың өтетін диаметрі			- 698,5 мм (27 1/2")

білтенің максималды ұзындығы 		- 27 м

жұмыс ауданының биіктігі			- 6700 мм

ротор бөренесіне дейінгі биіктік		- 5500 мм

бұрғылау агрегаттарының саны		- 3 бірл. (СА-20) + 6 бірл.(СА-25)

жүкарбаға кіру кезіндегі қуат		- 2000 л.с.

2. МА-320 бұрғылау діңгегі.

Ілмектегі максималды жүктеме	 - 320тн
биіктігі                                            		 - 48830 мм
27 м 5" ұзындықтағы білте сыйымдылығы 	 - 6210 м

5 1/2" 						  -5238м

3. Жоғарыдағы жұмыс балконының люлькасын жылжыту құрылғысы.

Сығылған ауаның жұмыс қысымы	- 7 бар.

пневмоқозғалтқыштың қуаты		-10 л.с.

пневмоқозғалтқыштың айналуы 	-1400 айн/мин

редуктор қуаты			- 4 кВт

люльканы жылжыту жылдамдығы	- 27 м/мин

4. Жылжыту люлькасымен жоғарыдағы жұмыс балконы.

Діңгекте балконды орнату деңгейлері:

• I деңгей        - 22670 мм

• II деңгей        - 23670 мм

• III деңгей      - 25670 мм

• IV деңгей      - 26670 мм

27 метрдегі бұр. білтелерімен қатарлап салу сыйымдылығы.

• 5" бұрғылау білтелері	 - 6210 м

• 51/2" бұрғылау білтелері        - 5258 м

5. Діңгектің мұнара астындағы табаны.

роторға максималды жүктеме	   - 320 тн
шамдалға максималды жүктеме - 200 тн
ауыр қарнақтар тіректері жағынан орташа шамдалға максималды жүктеме -1000 кг/м2-барлық жұмыс ауданы бойынша  тегіс әрекет ететін 45тн жүктеме

6. ТФ-38 бұрғылау жүкарбасы.

Түрі, таңбасы, қуаты                                                    – ТФ-38, 2000 л.с

Жетек түрі       	                                                    	    - дизельді СА-20 – 3бір.

Жетектің жиынтық қуаты                                      - 1986 кВт

Қосалқы тежегіштің түрі, таңбасы                        – гидротежеу ФХ-60"

Салқындату жүйесі                                                    – су

Негізгі барабан диаметрі                                        – 800

Арқанның үзілуге беріктігі және түрі, диаметрі               – Ø 35мм.,75 тн

7.  Ротор жетегі.

берілістің максималды қуаты			- 600 л.с.
ұңғыма едені деңгейінен орауыш осінің биіктігі     	 - 1425
орауыш осінің максималды айналымы                         	- 300 айн/мин
орағанда орауыш арқанындағы максималды күш 	- 3000 ДаН.
орағандағы орауыш барабанының диаметрі          	 - Ø 250 мм
тарқатқандағы орауыш арқанындағы максималды күш	-12000 ДаН.
тарқатқандағы орауыш барабанының диаметрі         	 -180 мм8.

8. МРЛ-275 бұрғылау роторы.

Үстелге макс. стат. жүктеме		 – 500тн

Ротор үстелі айн. макс. саны 		– 300 айн/мин

Ротордың өтетін диаметрі		- 698,5 мм (27 1/2")

9. ТА-40 таль арқаны қозғалмайтын шетінің барабаны.

қозғалмайтын шеттегі максималды жүктеме	- 40 күш. тонн

арқанды орау ролигінің диаметрі		- Ø 720 мм

10. 6х35-СГ-500-У кронблогы.

ілмектегі максималды жүктеме		- 500 тн.

арқан үшін роликтің сыртқы диаметрі		- Ø 1400 мм

арқан үшін ролик жырашығы  түбінің диаметрі	- Ø 1285 мм

арқан үшін роликтер саны			- 6

арқан диаметрі					- Ø 35 мм

11. 5х35-МС-400-У ілмек блогы.

ілмектегі максималды жұмыс жүктемесі	- 400 тн.

ілмек жүрісі					- 200 мм

арқан үшін роликтр саны			- 5

арқан үшін роликтің сыртқы диаметрі		- Ø 1400 мм

арқан үшін ролик жырашығы  түбінің диаметрі	- Ø 1285 мм

арқан диаметрі					- Ø 35 мм

12. УНБТ – 950,  №1, №2,№3 бұрғылау сорғысы

сорғы түрі – УНБТ –950, үшпоршенді

бұрғы сорғысының макс. қысымы – 32 Мпа

бұрғы сорғысының  макс. қуаты – 950 кВт

мотосорғылық агрегат түрі – СА–25

мотосорғылық агрегаттар саны – 6 дана ( әр сорғыға  2бірл. бойынша)

бір агрегаттың макс. қуаты – 600 кВт

13. СН-400 кілтұршығы.

максималды статистикалық жүктеме				- 400 тн.
100айн/мин кезіндн негізгі мойынтіректің динамикалық жүктемесі 	- 210тн.
максималды жұмыс айналымы                            			 - 300 айн/мин
ұңғы өту кесігінің диаметрі                    			 - Ø 76 мм
максималды жұмыс қысымы                          			 - 300 кг/см2

14. ГПА-8-2\2EC10B-0 компрессорлық қондырғысы.

жұмыс сұйықтығы						- сығылған ауа
кіру резервуарындағы максималды жұмыс қысымы	 	-12 кг/см2
компрессор қондырғысынан шығудағы қысым
(шығу резервуары)                                         			 -10 кг/см2
4x2000 резервуарларының жалпы сыйымдылығы    		 - 8000 литр (8м3)
электркомпрессоры агрегаты түрі			- 2ЕС10ВО
электркомпрессорлар саны                                 		 - 2

пайдаланылатын компрессор - "V" пішінді 4-цилиндрлі  2С10 түрі 
ауа шығыны                                                      		- 5,4 м3 Н/мин. ± 7%
номиналды айналым                                           		 - 960 айн/мин
(АС1)МИВ.З компрессоры жетек электрқозғалтқышының түрі  -280Мг
қозғалтқыш қуаты (синхронды айналым)           		- 55квт/1000 айн/мин,
номиналды кернеу                                    		 - 380 В

15. 2С-10 компрессоры.

айналымдар номиналды саны	- 900

айналымдар min саны		- 400

max қысым			-12 бар

жұмыс қысымы		- 10 бар

өнімділігі		- 5+7% м3/мин

16. Бұрғылаушы пульті

Пневматикалық орта қысымы 	-10 бар.

Шебер-бұрғылаушы тарапынан барлық пневматикалық  операциялық басқаруды жүзеге асыруды қамтамасыздандырады.

17. Дизельдік отын қоректендіру блогы және сақтау

Бұрғылау қондырғылары қозғалтқыштарын дизельдік отынмен (еркін азаюымен) қоректендіруге арналған; (19м3+4м3) тұрады

• тәуліктік цистерна сыйымдылығы	- 4м3

• қосалқы цистерна сыйымдылығы	-19м3

• электрсорғының максималды өнімділігі

(1,5 бар қысым кезінде)	- 28 м3/сағ

• жер үстінен дизельдік отын бағанасының орташа биіктігі   - 4,5 м
Қосалқы цистерна	                                       - 28 м3.
Қосалқы цистерналар саны                                               - 3 дана

18. Сазды ерітінділерді дайындау, тазарту және циркуляциясы үшін қондырғы.

1. Бұрғылау ерітіндісі үшін сыйымдылық.

а) жалпы тартып шығару 350 м3 көлемімен бұрғылау ерітіндісі үшін сыйымдылықтар. Сыйымдылықтар бөлінген:

-    3 дірілелек үшін тазарту сыйымдылығы,

-   құмбөлгіш және тұнбабөлгіш үшін тазарту сыйымдылығы,

-    газсыздандырғыш,

-    ерітінді дайындау үшін V=70м3 бір сыйымдылығы,

-    280 м3 жалпы ауданымен төрт жұмыс сыйымдылығы.

в) орталық ағу сорғысымен жабдықталған 18 м3 көлемімен бір есегіш сыйымдылық.

2. Бұрғылау ерітіндісін дайындау және өңдеу жүйесі.

А)Қондырғы ерітіндіні дайындау және ауырлатуға арналған 2    х    8"   гидроараластырғышпен  жабдықталған. Гидроараластырғышта бар:

-    қапшықтарды кесу үшін тісті тәж

-    бір тиеуші шұңғыма.

Гидроараластырғыш ерітіндіні дайындау үшін сыйымдылықтың 6" құбырымен байланған және бұрғылау сорғыларынан тәуелсіз жұмыс жасайды.

Б) Бұрғылау ерітіндісін дайындауға арналған “SWACO” гидрошұңғымасы

Ерітіндіні дайындау үшін сыйымдылықтың 6" құбырымен байланған және бұрғылау сорғыларынан тәуелсіз жұмыс жасайды.

3. Дірілелек.

Саны         		                                                         3                                                                                                                                                                                                      Таңбасы мен түрі                                                               “SWACO”ALS-II

4. Құмтұнбабөлгіш

Таңбасы мен түрі                                                               6T4/ALS II “SWACO”                                                  Максималды өткізу қабілеттілігі, л/сек           900 галлондар мин.

Шұңғымалар саны мен өлшемі                                      12 дана  4”

Қоректендіруші сорғылар саны                                              1

Қоректендіруші сорғылар таңбасы мен түрі                II NE-80

Қоректендіруші сорғылар жетегі                                 электрлік

5. «SWACO» 518 центрифугасы

6. Ваккумды газсыздандырғыш.

Өнімділігі -   3180 л/мин.

Газсыздандырғыш жиынтықталған:

-    вакуумды электрсорғымен, вакуумды сорғы шығыны - 275 м3/сағ., максималды  вакуум- 160мм.

7. Атмосфералық газсыздандырғыш.

Қондырғы 8" желдету желісімен атмосфералық газсыздандырғыш және 10" диаметрлі лақтырып тастау желісімен жиынтықталған.

8. Шахта сорғысы.

Шахтадан ерітіндіні тартып шығару пневмосорғымен жүргізіледі.

9. Шашыратуға қарсы белдемше.

Белдемше мұнара құрылымының элементтеріне арқанға ілінеді. Құбыр диапазоны 3 1/2 х 5". Құятын жең бұрғылау астындағы шахтаға бағытталған.

19. GMP-2IIH-1300 және  GMP-2IIH-400 манифольді.

Құбырдың номиналды диаметрі - 4", жұмыс қысымы - 350 бар., тіреуше түрі - 4"- қос свариаб, крандар түрі - РСДМ-2",3",4". Дірілдік  шланг: номиналды диаметрі - З1/!", ұзындығы 3,5". Жұмыс қысымы - 350 бар.

20. Қашаудың автоматты берілісі үшін аспап (ДААС).

Кіру білігіне максималды ұйғарынды айналымдар - 12 айн/мин,

Кіру білігіне максималды ұйғарынды сәт - 1600 даН.м

Таль блогына максималды жүктеме - 250т,

Бұрғылаудағы беріліс жылдамдығы - 0-25 м/с,

Қашауға жүктеме  вариациясы - 0-0,3 т.,

Бұрғылау құбырларының тіректерін құтқарудағы көтеру жылдамдығы - 25 м/с.

Басқару түрі - пневматикалық, шоғырланған.

21. Құбырларды бекіту және ағыту үшін гидравликалық аспап

Максималды жүктеме -14500 кг.

Номиналды қысым -150 ДаН/см2,

Жұмыс қысымы - 200 ДаН/см2,

max. қысым - 240 ДаН/см2

22. Жоғарыдағы  жұмысшыны көшіру үшін құрылғы.

Қауіптілік жағдайында жерге жоғарыдағы жұмысшының жұмыс  деңгейінен жедел түсуін және жоғарыдағы қауіпсіздігін қамтамасыздандырады.

Көлік жүктемесі  -100 кг., түсудің орташа еңістігі 30°.

Тежегіш (арқандағы роликтермен механикалық) – қолмен әрекет амалы.

23. 520кВт дизель-генераторы ( ДГР  - 520/1000).

24. «IVECO» дизель-генераторы - 520кВт

25. 200кВт  дизель-генераторы (ЯМЗ-75117)

26. Күш жабдығы.

Күш жабдығы жиынтығына енеді:

а) бұрғылау қондырмаларының электрмен қамтылуын  және барлық электр қозғалтқыштарының жұмысын қамтамасыздандыратын  200, 520, 520 кВт қуаттылықпен үш электр станциясы

b) күш жабдығын басқару пульті;

c) бұрғылау жүкарбасының жетегі үшін 662кВт (әрқайсысы)  қуаттылықпен СА-20  түрінің үш дизелі

d) үш бұрғылау УНБТ – 950 сорғысының жетегі үшін 600 кВт(әрқайсысы) қуаттылықпен алты СА-25 дизелі

27. Бұрғылау қондырғысының жаппасы.

Жаппаның толық ұзындығы 28,534 м,

ені 16,68 м,

ферма бойы- 16,00 м,

жабылған бет 476 м2,

толық салмағы 27,039 тн.

Циркуляциялық жүйе жаппасы.

Жаппаның толық ұзындығы 36,018 м,

ені 16,68 м,

жабылған бет 600м2,

толық салмағы -33,338 тн.

Дірілелек блогының жаппасы.

Ұзындығы 21,92м,

ені  11,164 м,

ферма бойы - 11,00м,

жабылған бет - 256 м2,

толық салмағы - 16,69тн.

28. Қабылдау көпіршесі.

Биіктігі      1,07     м,

Орталық  көпіршенің ұзындығы 25,110     м,

Стеллаж ені  15,96м.

9 м ұзындықпен құбыр төсеу қабілетілігі:

29. Телемак НТ-125 (жүк көтергіш телескоптық кран)

Р=3м номиналды жүктеме 12,5 тн.

Р=11,25м максималды жүктеме  -1,8 тн.

Ілмектегі максималды биіктік  -13,4 м

30. Сыналарды пневматикалық қармау ПКР-560м)

Жетектің механикалық бұрылуы.

Жүк көтергіштігі - 320 тн.

Құбырларды қармайтын шартты диаметр  - 48 -178 мм дейін

Бұрғылау құбырлары бағаналарының есептік максималды ұзындығы 6500 м.

Түрөлшемдерінің саны: ауыстырмалы бұранда кескіштермен  - 2, қармайтын құбырлар -11 сыналар.

Басқару – бұрғылаушы пультінен қашықтан

Түсіру-көтеру операциялары кезінде бұрғылау құбырларын ұстап қалуға  арналған.

31. АКБ-ЗМ2 автоматты бұрғылау кілті.

Жұмыс диапазоны:

Бұрғылау құлыптарымен құбырларға арналған    108-216мм
шегендеу  құбырларына арналған                         114-194мм

| № | Атауы | Өлш. бір. | Саны | Өндіруші |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | МА-320 бұрғылау діңгегі | дана | 1 | Румыния 1988ж. |
| 2 | Бұрғылау діңгегін көтеру жүйесі | Ж-қ | 1 | Румыния |
| 3 | Жылжыту люлькасымен жоғарыдағы жұмыс балконы | Ж-қ | 1 | Румыния |
| 4 | Жоғарыдағы жұмысшының люлькасын жылжыту құрылғысы | Ж-қ | 1 | Румыния |
| 5 | Мұнара асты табаны | Ж-қ | 1 | Румыния |
| 6 | ТФ-38 бұрғылау жүкарбасы | дана | 1 | Румыния |
| 7 | Ф-Х-60" гидроматикалық тежегіші | дана | 1 | Румыния |
| 8 | Ротордың тізбекті жетегі | дана | 1 | Румыния |
| 9 | МRL – 275 бұрғылау роторы | дана | 1 | Румыния |
| 10 | ТА-40 таль арқаны қозғалмайтын шетінің барабаны | дана | 1 | Румыния |
| 11 | 6х35-ГФ-500У кронблогы | дана | 1 | Румыния |
| 12 | 5х35-МС-400У ілмек блогы | дана | 1 | Румыния |
| 13 | Бұрғылау жүкарбасы жетегі СА-20 қозғалтқышының I тізбекті трансмиссиясы | дана | 1 | Румыния 2005ж. |
| 14 | Бұрғылау жүкарбасы жетегі СА-20 қозғалтқышының II тізбекті трансмиссиясы | дана | 1 | Румыния 2005ж. |
| 15 | Бұрғылау жүкарбасы жетегі СА-20 қозғалтқышының III тізбекті трансмиссиясы | дана | 1 | Румыния 2005ж. |
| 16 | УНБТ – 950 бұрғылау сорғысы | дана | 3 | Ресей 2006/2008ж. |  |
| 17 | УНБТ – 950 (СА – 25) мотосорғы агрегаты | дана | 6 | Ресей 2006/2008ж. |  |
| 18 | СН-400 кілтұршығы | дана | 1 | Румыния |  |
| 19 | Ауа дайындау блогы | Ж-қ | 1 | Румыния |  |
| 20 | 2ЕС-10 электр компрессоры | дана | 2 | Румыния |  |
| 21 | СА-20 қозғалтқышының I тізбекті трансмиссиясынан жетекті 2С-10 компрессоры | дана | 1 | Румыния |  |
| 22 | Бұрғылаушы пульті | дана | 1 | Румыния |
| 23 | Отын сақтау блогы соның ішінде: -V=28м3 сыйымдылығы -V= 19м3 сыйымдылығы -V=4м3 шығын сыйымдылығы Электр сорғы | Ж-қ дана дана дана дана | 3 1 1 1 | Румыния Румыния Румыния Румыния Румыния |
| 24 | ∑V = 478м3 бұрғылау ерітіндісін дайындау, тазарту және сақтау үшін жабдық соның ішінде: - V = 21,6м3 құм жинауышы - V = 50м3 тазарту сыйымдылығы - V=5х70=350м3 қабылдау сыйымдылығы - V = 45м3 су сыйымдылығы | Ж-қ | 1 1 6 1 | Румыния Румыния Румыния Румыния Румыния |
| 25 | “SWACO” ALS-11 дірілелегі | дана | 3 | Канада 2001ж. |
| 26 | “SWACO” ALS-11 құмтұнбабөлгіші | Ж-қ | 1 | Канада 2001ж. |
| 27 | «SWACO» 518 центрифугасы | дана | 1 | Канада 2001ж. |
| 28 | «SWACO» гидрошұңғымасы | дана | 1 | Канада 2001ж. |
| 29 | Газсыздандырғыш | дана | 1 | Румыния |
| 30 | Қос тіреушелі бұрғылау сорғыларының бекіткіші үшін манифольд | Ж-қ | 1 | Румыния |
| 31 | Пропеллер араластырғышы | дана | 14 | Румыния |
| 32 | Қашаудың автоматты берілісі үшін аспап | дана | 1 | Румыния |
| 33 | 3 1/2 – 17 - 90KH бұрғылау құбырларын қатайту және босату үшін әмбебап машина кілті | дана | 2 | Румыния |
| 34 | Бұрғылау құбырларын бекіту және ағыту үшін қондырғы | Ж-қ | 1 | Румыния |
| 35 | ЛВ-15 қосалқы жүкарбасы грузоподъёмностью 3000 кг. | дана | 1 | Ресей |
| 36 | Жоғарыдағы жұмысшыны көшіру үшін құрылғы Ж | Ж-қ | 1 | Ресей 2007ж. |
| 37 | Электрагрегаттары мен жарықтандыру жұмыстары үшін электркүш жабдығы | Ж-қ | 1 | Румыния |
| 38 | «IVECO» 520 кВт дизель-генераторы | дана | 1 | Италия 2007ж. |
| 39 | 520 кВт (ДГР – 520/1000) дизель-генераторы | Ж-қ | 1 | Ресей 2005ж. |
| 40 | 200 кВт (ЯМЗ-75117) дизель-генераторы | Ж-қ | 1 | Польша 2007ж. |
| 41 | Сусымалы материалдарды дозалау және тасымалдау үшін жабдық | Ж-қ | 1 | Румыния |
| 42 | «Телемак» НТ-125 жүк көтергіш краны | дана | 2 | Румыния |
| 43 | Құбырларға арналған стеллаж | дана | 8 | Румыния |
| 44 | Құбырларға арналған орталық көпірше | дана | 1 | Румыния |
| 45 | Құбырларға арналған көлбеу көпірше | дана | 1 | Румыния |
| 46 | Шамдал | дана | 2 | Румыния |
| 47 | Қондырғы жаппасы | Ж-қ | 1 | Румыния |
| 48 | Сазды ерітінділер параметрлерін өлшеу үшін үй | дана | 1 | Румыния |
| 49 | АКБ-З М2 бұрғылау құбырларын қатайту және босату үшін бұрғылау автоматты кілті | Ж-қ | 1 | Ресей |
| 50 | СН-400 кілтұршығы | дана | 1 | Румыния |
| 51 | ПКР-560 роторындағы пневмосыналар | Ж-қ | 1 | Ресей |
| 52 | КР-2-150жоғары қысым компрессоры (бұрғылау сорғылары өтемдеуіштерінің жұмысы үшін) | дана | 1 | Ресей |
| 53 | ОП 425 х210 превенторлық қондырғысы | Ж-қ | 1 | Ресей 1987ж. |
| 54 | НDU- 13 5/8 x700 превенторлық қондырғысы | Ж-қ | 1 | Румыния 1988ж. |
| 55 | ПУГ 350х350 превенторлық қондырғысы | Ж-қ | 1 | Ресей 1988ж. |
| 56 | Бу қазанды қондырғы | Ж-қ | 1 | Ресей |
| 57 | Шегендеу құбырларын түсіру үшін «ECKEL» гидравликалық кілті | Ж-қ | 1 | Канада 2001ж. |
| 58 | ГИВ-6 салмақтың гидравликалық индикаторы | Ж-қ | 1 | Ресей |
| 59 | Бұрғылау параметрлерін бақылау үшін «ГЕОТЕК» кешені: Ілмектегі салмақ Қашаудың жүктемесі Ротордағы сәт Манифольдтегі қысым ӘМК сәті Жұмыс қабылдауындағы және еселеудегі ерітінді деңгейі Обороты ротора | Ж-қ | 1 | Ресей 2008ж. |
| 60 | Ø127мм., G-105 х 9,19 ББТ | метр | 6000 | Франция 2006ж. |
| 61 | Ø241мм АБҚ. | метр | 60 | Франция 2007ж. |
| 62 | Ø203мм АБҚ. | метр | 115 | Франция 2007ж. |
| 63 | Ø178мм АБҚ. | метр | 170 | Франция 2007ж. |
| 64 | 3м., 5м., 7м. ұзындықта Ø127мм., G-105 х 9,19 ББТ ықшамдалған жиынтығы | Ж-қ | 1 | Франция |