ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ “Ф-400-4ДХ-У”

TECHNICAL SPECIFICATION OF DRILLING RIG “F-400-4DX-Y”

“Ф-400-4ДХ-У”    БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫСЫНЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

1. THE DRILLING UNIT/ БУРОВАЯ УСТАНОВКА/ БҰРҒЫЛАУ ҚОНДЫРҒЫСЫ

1.1.

| Type / Тип/ Түрі | F-400-4DX-Y |
| --- | --- |
| Year of construction / Год выпуска /Шығарылған жылы | 1989, Romania/ Румыния/ Румыния |
| Nominal drilling depth with 5 1/2” DP / Емкость магазинов для 5 ½” DP / 5 ½” DP үшін жинақтар сыйымдылығы | 5600 m /м/ |
| Rig fuel storage capacity / Объем емкостей для дизтоплива / Дизельдік отынға арналған сыйымдылық көлемі | 108 m3/м3 |
| Total mud tanks capacity / Объем емкостей для бурового раствора/ Бұрғылау ерітіндісіне арналған сыйымдылық көлемі | 280 m3/м3/ |
| Rig water tanks capacity/ Объем ёмкостей для воды для буровой установки/ Бұрғылау қондырғысы үшін суға арналған сыйымдылық көлемі | 45 m3/м3/ |
| Current location of rig/ Текущее нахождение буровой установки/ Бұрғылау қондырғысының ағымдағы орналасуы | Kazakhstan, Uralsk/ Казахстан, г. Уральск/ Қазақстан, Орал қ. |

1.2.	Draw-Works  / Буровая Лебедка / Бұрғылау жүкарбасы

| Type / Тип / Түрі | TF-44 / ТФ – 44 / ТФ-44 |
| --- | --- |
| Rated input power / Мощность / Қуаттылығы | 3000 HP /Л.С./ Л.С. |
| Line diameter / Диаметр каната / Арқан диаметрі | 35 mm /мм/ мм |
| Drive type / Тип привода / Жетек түрі | Diesel/Дизельный/ Дизельдік |
| Main brake / Основной тормоз / Негізгі тежеуіш | double-band, brake/ двухленточный, колодочный/ екі таспалы, қалыптық |
| Auxiliary brake / Вспомогательный тормоз / Қосалқы тежеуіш | Hydromatic Brake Model F-X-60 / Гидроматический тормоз Ф-Х-60 / Ф-Х-60 гидроматикалық тежегіш |

1.3.	Mast Specifications / Спецификация вышки / Мұнара спецификациясы

| Type / Тип / Түрі | МА-400-3 |
| --- | --- |
| Total height / Высота вышки/ Мұнара биіктігі From ground level / От уровня земли /Жер деңгейінен From Rotary table/ От стола ротора/ Ротор үстелінен | 49530 mm/мм/мм 49530 mm/мм/мм 41530 mm/мм/мм |
| Maximum capacity / Максимальная грузоподъемность / Максималды жүк көтергіштігі | 590 ton / 590 тонн/ 590 тонна |
| Racking capacity/ Емкость магазинов / Жинақтар сыйымдылығы 5 1/2” DP 5” DP | 5600 m/м/м 6200 m/м/м |
| Crown block-type / Тип кронблока / Кронблок түрі | 7х35-GF-500U/ 7х35-ГФ-500У |
| Crown block rated capacity / Грузоподъемность кронблока / Кронблок жүк көтергіштігі | 500 ton / 500 тонн / 500 тонна |
| Dead line anchor type / Тип механизма крепления мертвого конца талевого каната / Таль арқанының өлі шетін бекіту механизмінің түрі | ТА-40 |
| Mast equipped with: Air hoist for derrickman / вспомогательной лебедкой для верхового / Жоғарыдағы үшін қосалқы жүкарбамен | Yes/ Да / Ия |

1.4.	Sub-Structure/ Основание / Табаны

| Rig floor height/ Высота до под роторных балок /Роторлы бөрене астына дейінгі биіктік | 6,5 m/м |
| --- | --- |
| Simultaneous capacity setback together with capacity of rotary beams / Грузоподъемность подсвечника при одно времен -ной нагрузке на ротор / Роторға бір уақыттағы жүктеме кезінде шамдал жүк көтергіштігі | 385ton setback on the substructure + 400ton on the rotary table / 385тонн на подсвечнике + 400тонн на роторе/385тонна шамдалға + 400тонна роторға |
| Electrical winch-type / Тип вспомогательной лебедки / Қосалқы жүк арба түрі | LB – 15/ ЛБ - 15/ ЛБ - 15 |
| Electrical winch-number / Кол-во лебедок / Жүкарбалар саны | One / Один / Бір |
| Mouse hole for tubular and Kelly / Наличие шурфа бурильной для бурильной трубы и под ведущую трубу / Бұрғылау құбыры үшін және жетекші құбыр астына бұрғылау шурфының болуы | Yes / Да/ Ия |

1.5.	Rotary Table / Роторный стол / Роторлы үстел

| Type / Тип / Түрі | MRL - 275 |
| --- | --- |
| Rated static capacity/ Статическая грузоподъемность / Статистикалық жүк көтергіштік | 400 ton/ тонн / тонна |
| Maximum opening size /Максимальный проходной диаметр / Максималды өтетін диаметр | 27 1/2" / 27 ½ inches/ дюймов/ дюйм |
| Rotor equipped with onuvatic slips ( PKR-560) with inside diameter from 48mm to 178mm and ( PKRO-560) with inside diameter from 194mm to 324mm. | Yes / Да / Ия |
| Ротор укомплектован клиньевым пневматическим захватом (ПКР-560) с условным диаметром 48-178мм, (ПКРО-560) с условным диаметром 194-324мм |  |
| Ротор 48-178мм шартты диаметрімен (ПКР-560), 194-324мм шартты диаметрімен (ПКРО-560) сыналарды пневматикалық қармаумен жиынтықталған |  |

1.6.	Traveling Block / Крюкоблок / Ілмек блок

| Type/ Тип / Түрі | 6 х 35 – ГФ – 500У |
| --- | --- |
| Rated capacity / Грузоподъемность / Жүк көтергіштігі | 500 ton / 500 тонн/ 500 тонна |
| Line diameter/ Диаметр каната / Арқан диаметрі | 35 mm/мм/мм |

1.7.	Swivel / Вертлюг / Кілтұршық

| Rated capacity / Грузоподъемность/ Жүк көтергіштігі | 400 ton/ тонн/ тонна |
| --- | --- |
| Maximum RPM / Максимальные обороты / Максималды айналымдар | 200 |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление / Максималды жұмыс қысымы | 320 bar / 320 бар/ 320 бар |
| Connection type / Вид резьбы / Бұранда түрі | 6 5/8” FH |

1.8.	Drill Line / Талевый канат / Таль арқаны

| Diameter / Диаметр/ Диаметрі | 35 mm/мм |
| --- | --- |
| Drill line breaking strength / Максимальное натяжение на разрыв / Үзілуге максималды керілуі | 659кН |
| Length on reel / Длина / Ұзындығы | 1500 m/ м. |

2.	Drilling Rig Power Drive / Силовой привод буровой/ Бұрғылаудың күш жетегі

2.1.	Diesel Engines for draw-work and rotary/Дизеля для привода буровой лебедки, ротор / Ротор, бұрғылау жүкарбасы жетегі үшін дизель

| Type / Тип / Түрі | СА-20 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во / Саны | 4(four), 4 (Четыре), 4 (Төрт) |
| Power / Мощность / Қуаты | 662 kW/кВт, 900 HP/л.с |
| Maximum RPM/ Максимальные обороты/ Максималды айналымдары | 1400 rpm /об/мин/айн/мин |

2.2. Diesel Engines for mud pumps / Дизеля для буровых насосов /Бұрғылау сорғылары үшін дизель

| Type / Тип / Түрі | СА-25 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во / Саны | 4 (four), 4 (четыре), 4 (Төрт) |
| Power / Мощность/ Қуаты | 600 кВт, 816 л.с |
| Maximum RPM / Максимальные обороты/ Максималды айналымдары | 1000 rpm/об/мин/ айн/мин |

2.3. Electricity Unit / Электростанция/ Электр станциясы

| Type / Тип / Түрі | DGR-520/1000/ДГР-520/1000 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во / Саны | 2 |
| Power / Мощность/ Қуаты | 520 kW/кВт/кВт |

2.4. Electricity Unit / Электростанция/ Электр станциясы

| Type / Тип / Түрі | АD-200S-400-1R/АД-200С-400-1Р |
| --- | --- |
| Number / Кол-во / Саны | 1 |
| Power / Мощность/ Қуаты | 200 kW/ кВт/кВт |

3.	Pumping and High Pressure Discharge System/ Обвязка высокого давления / Жоғарғы қысым бекіткіші

3.1.	Mud Pumps / Буровые насосы /Бұрғылау сорғылары

| Model / Модель /Үлгі | UNBT-950 / УНБТ-950 |
| --- | --- |
| Type / Тип / Түрі | Triplex / Трехпоршневой / Үшпоршеньді |
| Number / Кол-во/ Саны | 2 |
| Maximum output hydraulic power /Максимальная выходная гидравлическая мощность/ Максималды шығу гидравликалық қуаты | 950 kW/кВт/кВт |
| Liner sizes (mm) / Размер втулок (мм) / Төлке өлшемі (мм) | 140mm -180mm/140мм -180мм / 140мм -180мм |
| Flow rate with max SPM / Производительность с максимальным ходом насосов/ Сорғылардың максималды жүрісімен өнімділік | 27,8 HP – 46 HP /27,8 л/с – 46л/с /27,8 л/с – 46л/с |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление/ Максималды жұмыс қысымы | 32 mPa/МПа/МПа |
| Charge Pump Make and size / Центробежный насос для нагнетания: размер и давление нагнетания/ Айдағанды сыртқа тебу сорғысы: айдау өлшемі мен қысымы | AG-150-400, 30 kW, 1500 rpm/ АГ-150-400, 30квт, 1500об/мин /АГ-150-400, 30квт, 1500 айн/мин |
| Suction line diameter / Диаметр всасывающей линии / Соратын желі диаметрі | 6" |

3.2. Mud pump 2PN-1300/Буровой насос 2ПН – 1300 / 2ПН – 1300 бұрғылау сорғысы

| Maximum pump drive shaft capacity/максимальная мощность приводного вала насоса / Сорғы жетек білігінің максималды қуаты | 1300 HP/ л.с. / л.с. |
| --- | --- |
| Maximum working pressure/максимальное рабочее давление / максималды жұмыс қысымы (with piston (53/4(/с поршнем (53/4( / (53/4( поршенімен ) | 340 kg/cm2 /кг/с м2/кг/с м2 |
| Maximum theoretical delivery/максимальная теоретическая производительность / максималды теориялық өнімділік (with piston(8(/ с поршнем (8( /(8( поршенімен) | 51 l/sec /л/сек. /л/сек. |
| Liner sizes (at 1/8( range)/размеры втулок (при интервале 1/8() / төлке өлшемдері (1/8( интервалында) | 53/4( + 8( |
| Maximum SPM/максимальное число дв. ход/мин / дв. жүрісі / мин максималды саны | 65 |
| Piston stroke/ход поршня / поршень жүрісі | 400 mm/мм/мм |
| Number of mud pumps/Кол- во буровых насосов/ бұрғылау сорғыларының саны | 1 |

3.3.	High Pressure Standpipe / Стояк  / Тіреуше

| ID / Внутренний диаметр / Ішкі диаметр | 4” |
| --- | --- |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление / Максималды жұмыс қысымы | 350 bar/бар/бар |
| Number of high pressure valves / Кол-во задвижек высокого давления / Жоғарғы қысымның жапқыштар саны | 2 ea / 2 шт/ 2 дана |

3.4.	Rotary hoses / Буровые шланги/ Бұрғылау шлангілері

| ID / Внутренний диаметр / Ішкі диаметр | 3 ½” |
| --- | --- |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление / Максималды жұмыс қысымы | 350 atm./атм. /атм. |
| Length / Длина / Ұзындығы | 18,5 m/м/м |
| Number/ Кол-во/ Саны | 2 |

3.5.      Rotary hoses / Буровые шланги / Бұрғылау шлангілері

| ID / Внутренний диаметр / Ішкі диаметр | 3 ½” |
| --- | --- |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление / Максималды жұмыс қысымы | 350 atm./атм. /атм. |
| Length / Длина / Ұзындығы | 3,5 m/м/м |
| Number/ Кол-во/ Саны | 3 |

4.	Low Pressure Mud System /  Обвязка низкого давления / Төменгі қысымның бекіткіші

4.1.	Mud Mixing Equipment / Система приготовления и обработки бурового раствора / Бұрғылау ерітіндісін дайындау және өңдеу жүйесі

| Mixing hopper number/ Кол-во гидроворонок / Гидрошұңғыма саны | 1 «SWACO» |
| --- | --- |
| Mixing pumps type and size / Центробежный насос, размер/ Сыртқа тебу сорғысы, өлшемі | 6х5х14 |
| Mixing pump number/ Кол-во центробежных насосов / Сыртқа тебу сорғысының саны | 1 |
| Drive / Привод /Жетек | 75 kW/квт, 380V/В, 50Hz/Гц |

4.2.	Shale Shakers / Вибросита / Дірілелек

| Type and model / Тип и модель / Түрі және үлгісі | Swaco ALS II |
| --- | --- |
| Number / Кол-во / Саны | 3 |
| Drive / Привод / Жетек | 2 electric motors 2,28 HP/ 2 электродвигателя 2,28 л.с. / 2 электр қозғалтқыш 2,28 л.с. |
| Maximum flow rate / Максимальная пропускная способность/ Максималды өткізу қабілеттілігі | 40 l/sec /л/сек/л/сек |

4.3.  Centrifuge / Центрифуга / Центрифуга

| Type / Тип / Түрі | 518 SWACO |
| --- | --- |

4.4.	Desander- Mud cleaner / Пескоилоотделитель /Құмтұнбабөлгіш

| Type / Тип / Түрі | 6T4/ALS Swaco ALS II |
| --- | --- |
| Number of cones / Кол-во и размер воронок/ Шұңғыма саны және өлшемі | 4” x 12 Cones / 4” x 12 шт / 4” x 12 дана |
| Feed pump type and Size / Марка питающего насоса / Қоректендіруші сорғы таңбасы | II NE-80 |
| Feed pump drive / Привод питающих насосов / Қоректендіруші сорғы жетегі | Electrical / Электрический/ Электрлік |
| Maximum flow rate / Максимальная пропускная способность/ Максималды өткізу қабілеттілігі | 900 GPM / 900 галлонов в минуту/ минутына 900 галлон |

4.5.	Mud tanks / Ёмкости / Сыйымдылықтар

| Total capacity including sand traps / Общий вмещаемый объем в емкостях / Сыйымдылықтардағы жалпы араласатын көлем | 350 m3/м3/м3 |
| --- | --- |
| Number of active tanks/ Кол-во рабочих емкостей/ Жұмыс сыйымдылықтарының саны | 5 х 70 m3/м3/м3 |
| Sandtrap tank capacity / Песконакопитель /Құмжинауыш | 20 m3/м3/м3 |
| Shale shaker tank capacity / Емкость очистки /Тазарту сыйымдылығы | 50 m3/м3/м3 |
| Water tank capacity / Водяная емкость / Су сыйымдылығы | 45 m3/м3/м3 |

4.6.	Trip Tank / Доливная емкость / Еселейтін сыйымдылық

| Pump size and type / Тип и размер центробежного насоса / Сыртақа тебу сорғысының түрі мен өлшемі | АG-150-400, 30 kW, 1500 rpm/ АГ-150-400, 30квт, 1500об/мин АГ-150-400, 30квт, 1500айн/мин |
| --- | --- |
| Trip tank capacity / Объем доливочной емкости / Еселейтін сыйымдылық көлемі | 18 m3/ м³/ м³ |

4.7.	Mud Agitators / Мешалки / Араластырғыштар

| Number per tank / Кол-во на емкость/ Саны | 2 |
| --- | --- |
| Drive / Привод / Жетек | Electrical / Электрический / Электрлік |

4.8.	Other Mud Equipment / Другое оборудование / Басқа жабдық

| Cellar pump type and capacity / Насос для шахты / Шахта,а арналған сорғы | Yes / Да / Ия |
| --- | --- |
| Mud bucket c/w return hose to flowline / Юбка против разбрызгивания бурового раствора / Бұрғылау ерітіндісін шашыратуға қарсы белдемше. | Yes / Да / Ия |

5 Well Control Equipment Drilling Spool and BOP / Буровые катушки и ПВО / Бұрғылау орауыштары және ШҚЖ

5.1.

| Annular BOP / ПУГ / ГӘП | HV 9”x350 |
| --- | --- |
| Working pressure / Рабочее давление / Жұмыс қысымы | 350 bar/ бар / бар |
| Top connection / Верхнее соединение / Жоғарғы қосылыс | 8" BX-156 |
| Bottom connection/ Нижнее соединение / Төменгі қосылыс | 9" BX-158 |

| Blind pipe rams / Глухой плашечный превентор / Саңылаусыз бұранда кескіш превенторы | HDU 9"x700 |
| --- | --- |
| Working pressure / Рабочее давление / Жұмыс қысымы | 700bar/бар / бар |
| Top connection / Верхнее соединение /Жоғарғы қосылыс | 9" ВХ – 158 |
| Bottom connection / Нижнее соединение / Төменгі қосылыс |  |
| 3½" pipe rams / 3½" трубный плашечный превентор /3½" құбырлы бұранда кескіш превенторы | HDU 9"x700 |
| Working pressure / Рабочее давление / Жұмыс қысымы | 700bar/ бар/ бар |
| Top connection / Верхнее соединение / Жоғарғы қосылыс | 9" ВХ-158 |
| Bottom connection / Нижнее соединение / Төменгі қосылыс | 9" ВХ-158 |

Drilling Spool / Буровая катушка / Бұрғылау орауышы

| Drilling spool ID/ Внутренний диаметр / Ішкі диаметрі | 180 mm/мм /мм/мм |
| --- | --- |
| Working pressure / Рабочее давление / Жұмыс қысымы | 700bar/ бар / бар |
| Top connection / Верхнее соединение / Жоғарғы қосылыс | 9" BX-158 |
| Bottom connection / Нижнее соединение / Төменгі қосылыс | 7" BX-157 |
| Outlet size/ Размер боковых отводов / Бүйірлі бұрып жіберулер өлшемдері | 2" |
| Outlet connection / Тип соединения бокового отвода / Бүйірлі бұрып жіберулер қосылыстарының түрі | 2" BX-152 |
| Outlet working pressure / Рабочее давление / Жұмыс қысымы | 700bar/бар / бар |

5.2.	BOP Control System / Система управления ПВО / ШҚЖ басқару жүйесі

| Type / Тип / Түрі | SNbU-76/2 /СН6У-76/2 /СН6У-76/2 |
| --- | --- |
| System working pressure / Рабочее давление в системе / Жүйедегі жұмыс қысымы | 140 bar/ бар/ бар |
| Hydraulic fluid type / Тип гидравлической жидкости / Гидравликалық сұйықтық түрі | I-20/ И-20 / И-20 |
| Number of bottles / Кол-во баллонов / Баллондар саны | 2 |
| Bottles pre-charge pressure / Давление при перезарядке / Қайта қоректендірудегі қысым | 60 bar/ бар / бар |
| Bottles capacity/ Объем баллонов / Баллондар көлемі | 2x183 – 366л |
| Remote panel/ Дистанционный пульт управления / Қашықтан басқару пульті | Control radio key ring/Р6У/қоңыраудың радио кілті |
| Remote panel location / Место установки дистанционного пульта управления / Қашықтан басқару пультін орнату орны | Rig floor/Роторная площадка / Ротор ауданы |

5.3.	Choke Manifold / Штуцерный манифольд / Жалғастық манифольді

| Type/ Тип / Түрі |  |
| --- | --- |
| Size and working pressure / Размер и рабочее давление / Өлшемі және жұмыс қысымы | 50х700 |
| Number of valves / Кол-во задвижек / Жапқыштар саны | 9 |
| Chokes type / Тип штуцера / Жалғастық түрі | Needle-type/Игольчатый / Инелі |
| Choke working pressure / Рабочее давление штуцера / Жалғастықтың жұмыс қысымы | 700 bar/ бар / бар |

5.4.	Kill Manifold / Манифольд глушения /Өшіру манифольді

| Type/Тип / Түрі |  |
| --- | --- |
| Size and working pressure / Размер и рабочее давление/ Өлшемі және жұмыс қысымы | 50х700 |
| Number of valves / Кол-во задвижек/ Жапқыштар саны | 3 |
| Number of back-valves / Кол-во обратных клапанов / Кері қақпақша саны | 1 |

5.5.	Choke Line / Штуцерная линия / Жалғастық желісі

| Number / Кол-во/ Саны | 1 |
| --- | --- |
| Line ID / Внутренний диаметр / Ішкі диаметрі | 2" |
| Line working pressure / Рабочее давление линии/Желінің жұмыс қысымы | 700bar/ бар/ бар |
| Number of valves / Кол-во задвижек/ Жапқыштар саны | 2 |
| Valves type / Тип задвижек/ Жапқыштар түрі | Hydraulic valve 3G-50х700/ Задвижка гидравлическая ЗГ-50х700 / ЗГ-50х700 гидравликалық жапқышы Mechanical valve ЗМ50х700 /Задвижка механическая ЗМ- 50х700 / ЗМ- 50х700 механикалық жапқышы |
| Valves working pressure / Рабочее давление задвижек / Жапқыштар жұмыс қысымы | 700bar/ бар / бар |
| Valve connection / Тип соединения задвижек/ Жапқыштардың қосылыс түрі | 2" BX-152 |

5.6.	Kill Line / Линия глушения / Өшіру желісі

| Number / Кол-во/ Саны | 1 |
| --- | --- |
| Line ID / Внутренний диаметр / Ішкі диаметр | 2" |
| Line working pressure / Рабочее давление линии / Желінің жұмыс қысымы | 700bar/ бар/ бар |
| Number of valves / Кол-во задвижек/ Жапқыштар саны | 2 |
| Valves type / Тип задвижек/ Жапқыштар түрі | Hydraulic valve 3G-50х700/ Задвижка гидравлическая ЗГ-50х700 / ЗГ-50х700 гидравликалық жапқышы Mechanical valve ЗМ50х700/ Задвижка механическая ЗМ -50х700/ ЗМ- 50х700 механикалық жапқышы |
| Valves working pressure / Рабочее давление задвижек Жапқыштар жұмыс қысымы | 700bar/ бар / бар |
| Valve connection / Тип соединения задвижек Жапқыштардың қосылыс түрі | 2" BX-152 |

5.7.	Vacuum Degasser / Вакуумный дегазатор / Вакуумды газсыздандырғыш

| Type / Тип / Түрі | Direct acting degasser/Дегазатор прямого действия / Тікелей әрекет газсыздандырғышы |
| --- | --- |
| Flow rate / Пропускная способность / Өткізу қабілеттілігі | 53 l/sec /л/сек/л/сек |
| Feed pump type / Тип центробежного насоса / Сыртқа тебу сорғысының түрі | AG-150-400/АГ-150-400/АГ-150-400 |
| Feed pump drive / Привод насоса / Сорғы жетегі | АСА-112 30 kW/кВт /кВт, 1000 rpm/об/мин / айн/мин |

6.	Rig Floor Equipment / Оборудование стола ротора / Ротор үстелінің жабдығы

6.1.	Elevators, For 3½", 5"DP and all DC / Элеваторы для 3½" , 5"БТ / 3½" , 5"БТ элеваторлары

| Type /Тип / Түрі | ETAD/ ЭТАД/ ЭТАД |
| --- | --- |
| Number / Кол-во/ Саны | По 2 / 2 бойынша |
| Capacity / Грузоподъемность / Жүк көтергіштігі | 250 |

6.2.	Pneumatic Slips fо  DP / Пневмоклинья в роторе / Ротодағы пневмосыналар

| Type / Тип / Түрі | PKR – 560М / ПКР – 560М/ ПКР – 560М |
| --- | --- |
| Size / Размер / Өлшемі | 48 -178 mm/мм /мм |
| Number / Кол-во/ Саны | 4 |

6.3.	Safety Clamps / Хомуты /Қамыттар

| Size / Размер / Өлшемі | Safety clamp universal/ Безопасный хомут универсальный / Әмбебап қауіпсіз қамыт |
| --- | --- |
| Number / Кол - во/ Саны | 1 |

6.4.	Elevator Links / Штропа /Штропа

| Diameter and Length / Размеры / Өлшемдері | D= 92 mm/мм /мм L=2400 mm/мм/мм ± 0,5 |
| --- | --- |
| Capacity / Грузоподъемность/ Жүк көтергіштігі | 320 t/т |
| Number / Кол-во/ Саны | 2 |

6.5.	Manual  Power Tong and Hydraulic power tong with torque gauges / Универсальный машинный ключ и гидравлический машинный ключ с указателями крутящего момента / Айналу сәтінің көрсеткіштерімен гидравликалық машина кілті және әмбебап машина кілті

6.5.1.  Manual rotary tongs / УМК \ ӘМК

| Type / Тип / Түрі | UMK-1S/ УМК-1С/ АБҚ -1С |
| --- | --- |
| Size / Размеры/ Өлшемдері | 3 1/2"-17" |
| Number / кол-во / Саны | 1 set (2 ea/set) / 1 комплект (2шт/комплект) / 1 жиынтық (2дана/жиынтық) |

6.5.2.  Authomatic pneuvmatic power tong/ Автоматический ключ для свинчивания и развинчивания бурильных труб /Бұрғылау құбырларын қатайту және босату үшін  автоматты кілт

| Type / Тип / Түрі | AKB-3M2/ АКБ-3 М2 / АКБ-3 М2 |
| --- | --- |
| Size / Размеры/ Өлшемдері | For pipes with joints 108-216 mm/ Для труб с замками 108-216мм / 108-216мм құлыптарымен құбырлар үшін |
| Number / кол-во / Саны | 1 set (2 ea/set) / 1 комплект (2шт/комплект) / 1 жиынтық (2дана/жиынтық) |

7.	Drill Pipe Specifications / Спецификация бурильных труб / Бұрғылау құбырларының спецификациясы

7.1. 5” DP G-105 first class / 5” БТ, Марка G-105 / 5” БТ, G-105 таңбасы

| DP OD / Наружний диаметр БТ / БТ сыртқы диаметрі | 5" G-105х9,19 |
| --- | --- |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты /Жалғастырғыш сыртқы диаметрі | 165 mm/мм/мм |
| WT (Weight) ppf / Погонный Вес / Ұзына бойғы салмағы | 32,2 kg/кг /кг |
| Connecting type / Тип резьбы / Бұранда түрі | 4½"IF |
| Total length / Общая длина / Жалпы ұзындығы | 6000 m/м/м |

7.2.	9-5/8” Drill Collars / 9-5/8” УБТ/ 9-5/8” АБҚ

| OD / Наружний диаметр / Сыртқы диаметрі | 241,3 mm/мм/мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр / Ішкі диаметрі | 76 mm/мм/мм |
| Connecting type / Тип резбы/ Бұранда түрі | 7-5/8Reg |
| Number / Кол-во / Саны | 45 m/м |

7.3.	8” Drill Collars / 8” УБТ/ 8” АБҚ

| OD / Наружний диаметр/ Сыртқы диаметрі | 203 mm/мм/мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр/ Ішкі диаметрі | 71,4 mm/мм/мм |
| Connecting type / Тип резбы/ Бұранда түрі | 6-5/8Reg |
| Number / Кол-во / Саны | 171 m/м/м |

7.4.	7” Drill Collars / 7” УБТ/ 7” АБҚ

| OD / Наружний диаметр/ Сыртқы диаметрі | 178 mm/мм/мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр/ Ішкі диаметрі | 71 mm/мм/мм |
| Connecting type / Тип резбы/ Бұранда түрі | NC-50 |
| Number / Кол-во / Саны | 171 m/м/м |

7.5.	4-3/4” Drill Collars / 4 3/4” УБТ/ 4 3/4” АБҚ

| OD / Наружний диаметр/ Сыртқы диаметрі | 120,6 mm/мм/мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр/ Ішкі диаметрі | 57.1 mm/мм/мм |
| Connecting type / Тип резбы/ Бұранда түрі | 3½"IF |
| Number / Кол-во / Саны | 81 m/м/м |

7.6.	Kelly / Квадрат / Шаршы

| Type / Тип / Түрі | tetrahedral /четырехгранный/ төрт қырлы |
| --- | --- |
| Size / Размер / Өлшемі | 5" и/ж/е 3½", 3" |
| ID / Внутренний диаметр/ Ішкі диаметрі | 71,4 mm/мм/мм (5") и/ж/е 57,1 mm/мм/мм (3½"), 47 mm/мм/мм (3") |
| Length / Длина / Ұзындығы | 18 m/м/м (5") и/ж/е 16m/м/м (3½"), 12m/м/м (3") |
| Number / Количество/ Саны | 1pcs./шт./дана(5") и/ж/е 1 pcs./шт./дана(3½"), 1 pcs./шт./дана(3") |

8.	Recording and Indicating Equipment (Martin Decker Geolograph recorder) / Индикатор Геолограф Martin Decker/ Геолограф Martin Decker индикаторы

8.1.	Sensors / Сенсоры / Сенсорлар

GEOTEK Control and measuring complex (Russia)/ Контрольно-измерительный комплекс «ГЕОТЕК» (Россия) / «ГЕОТЕК» бақылау-өлшеу кешені (Ресей)

| Weight sensor / Индикатор веса / Салмақ индикаторы | ICS SW 0004,0005 0 – 420t/т |
| --- | --- |
| Rotary table torque sensor / Моментомер на роторе / Ротордағы сәтөлшегіш | ICS SM I 0004 0 - 60 kNm |
| Rotary table RPM sensor / Датчик оборотов ротора / Ротор айналымдарының қадағасы | ICS F 0004 N/O PNP |
| Standpipe pressure sensor / Датчик давления / Қысым қадағасы | ICS SD 0004,0005 0 - 40MPa |
| Rotary tong torque sensor / Моментомер на докрепление / Бекітуге дейінгі сәтөлшегіш | ICS SK 0005 0 – 50 kNm |
| Mud pump SPM sensor / Датчик хода насосов/ Сорғылар жүрісінің қадағасы | Nо/ Нет /Жоқ |
| Mud level sensor (each tank compartment) /Датчики уровней в емкостях / Сыйымдылықтардағы деңгейлердің қадағалары | ICS SL 0004,0005 0,6 – 6m/м /м |
| Flowline flow rate sensor / Расходомер / Шығын өлшегіш | No/ Нет /Жоқ |

8.2.       Directional Survey Equipment / Приборы замера углов / Бұрыштарды өлшеу аспаптары

| Type / Тип / Түрі | IMMN-32A (Russia)/ ИММН-32А (Россия) / ИММН-32А (Ресей) |
| --- | --- |
| Maximum inclinometry / Максимальный замер угла /Бұрыштың максималды өлшеуі | 0 - 90 º |