ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ “Ф-400-4ДХ-У”

TECHNICAL SPECIFICATION OF DRILLING RIG “F-400-4DX-Y”

1. THE DRILLING UNIT/ БУРОВАЯ УСТАНОВКА

1.1.

| Type / Тип | F-400-4DX-Y |
| --- | --- |
| Year of construction / Год выпуска | 1989, Румыния |
| Nominal drilling depth with 5 1/2” DP / Емкость магазинов для 5 ½” DP | 5600 m |
| Rig fuel storage capacity / Объем емкостей для дизтоплива | 108м3 |
| Total mud tanks capacity / Объем емкостей для бурового раствора | 280м3 |
| Rig water tanks capacity | 45 м3 |
| Current location of rig. | Казахстан, г. Уральск |

1.2.	Draw-Works  / Буровая Лебедка

| Type / Тип | TF-44 / ТФ – 44 |
| --- | --- |
| Rated input power / Мощность | 3000 HP |
| Line diameter / Диаметр каната | 35мм |
| Drive type / Тип привода | дизельный |
| Main brake / Основной тормоз | двухленточный, колодочный |
| Auxiliary brake / Вспомогательный тормоз | Hydromatic Brake Model F-X-60 / Гидроматический тормоз Ф-Х-60 |

1.3.	Mast Specifications / Спецификация вышки

| Type / Тип | МА-400-3 |
| --- | --- |
| Total height / Высота вышки From ground level / От уровня земли From Rotary table/ От стола ротора | 49530мм 49530мм 41530мм |
| Maximum capacity / Максимальная грузоподъемность | 590 ton / 590 тонн |
| Racking capacity/ Емкость магазинов 5 1/2” DP 5” DP | 5600м 6200м |
| Crown block-type / Тип кронблока | 7х35-ГФ-500У |
| Crown block rated capacity / Грузоподъемность кронблока | 500 ton / 500 тонн |
| Dead line anchor type / Тип механизма крепления мертвого конца талевого каната | ТА-40 |
| Mast equipped with: Air hoist for derrickman / вспомогательной лебедкой для верхового | Yes/ Да |

1.4.	Sub-Structure/ Основание

| Rig floor height/ Высота до под роторных балок | 6,5м |
| --- | --- |
| Simultaneous capacity setback together with capacity of rotary beams / Грузоподъемность подсвечника при одно времен -ной нагрузке на ротор | 385ton setback on the substructure + 400ton on the rotary table / 385тонн на подсвечнике + 400тонн на роторе |
| Electrical winch-type / Тип вспомогательной лебедки | LB – 15/ ЛБ - 15 |
| Electrical winch-number / Кол-во лебедок | One / Один |
| Mouse hole for tubular and Kelly / Наличие шурфа бурильной для бурильной трубы и под ведущую трубу | Yes / Да |

1.5.	Rotary Table / Роторный стол

| Type / Тип | MRL - 275 |
| --- | --- |
| Rated static capacity/ Статическая грузоподъемность | 400 ton |
| Maximum opening size /Максимальный проходной диаметр | 27 1/2" / 27 ½ дюймов |
| Rotor equipped with onuvatic slips ( PKR-560) with inside diameter from 48mm to 178mm and ( PKRO-560) with inside diameter from 194mm to 324mm. | Yes / Да |
| Ротор укомплектован клиньевым пневматическим захватом (ПКР-560) с условным диаметром 48-178мм, (ПКРО-560) с условным диаметром 194-324мм |  |

1.6.	Traveling Block / Крюкоблок

| Type/ Тип | 6 х 35 – ГФ – 500У |
| --- | --- |
| Rated capacity / Грузоподъемность | 500 ton / 500 тонн |
| Line diameter/ Диаметр каната | 35мм |

1.7.	Swivel / Вертлюг

| Rated capacity / Грузоподъемность | 400тонн |
| --- | --- |
| Maximum RPM / Максимальные обороты | 200 |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление | 320 bar / 320 бар |
| Connection type / Вид резьбы | 6 5/8” FH |

1.8.	Drill Line / Талевый канат

| Diameter / Диаметр | 35мм |
| --- | --- |
| Drill line breaking strength / Максимальное натяжение на разрыв | 659кН |
| Length on reel / Длина | 1500 m. |

2.	Drilling Rig Power Drive / Силовой привод буровой

2.1.	Diesel Engines for draw-work and rotary/Дизеля для привода буровой лебедки, ротор

| Type / Тип | СА-20 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 4(four), 4 (Четыре) |
| Power / Мощность | 662кВт, 900л.с |
| Maximum RPM/ Максимальные обороты | 1400 об/мин |

2.2. Diesel Engines for mud pumps / Дизеля для буровых насосов

| Type / Тип | СА-25 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 4 (four), 4 (четыре) |
| Power / Мощность | 600 кВт, 816 л.с |
| Maximum RPM / Максимальные обороты | 1000 об/мин |

2.3. Electricity Unit / Электростанция

| Type / Тип | ДГР-520/1000 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 2 |
| Power / Мощность | 520 кВт |

2.4. Electricity Unit / Электростанция

| Type / Тип | АД-200С-400-1Р |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 1 |
| Power / Мощность | 200 кВт |

3.	Pumping and High Pressure Discharge System/ Обвязка высокого давления

3.1.	Mud Pumps / Буровые насосы

| Model / Модель : | UNBT-950 / УНБТ-950 |
| --- | --- |
| Type / Тип: | Triplex / Трехпоршневой |
| Number / Кол-во: | 2 |
| Maximum output hydraulic power / : | 950 кВт |
| Liner sizes / Размер втулок (мм): | 140мм -180мм |
| Flow rate with max SPM / Производительность с максимальным ходом насосов: | 27,8 л/с – 46л/с |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление: | 32 МПа |
| Charge Pump Make and size / Центробежный насос для нагнетания: размер и давление нагнетания: | АГ-150-400, 30квт, 1500об/мин |
| Suction line diameter / Диаметр всасывающей линии: | 6" |

3.2.Буровой насос 2ПН – 1300

| максимальная мощность приводного вала насоса | 1300 л.с. |
| --- | --- |
| максимальное рабочее давление (с поршнем (53/4() | 340 кг/см2 |
| максимальная теоретическая производительность (с поршнем (8() | 51 л/сек. |
| размеры втулок (при интервале 1/8() | 53/4( + 8( |
| максимальное число дв. ход/мин | 65 |
| ход поршня | 400 мм |
| Кол- во буровых насосов | 1 |

3.3.	High Pressure Standpipe / Стояк

| ID / Внутренний диаметр | 4” |
| --- | --- |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление | 350 бар |
| Number of high pressure valves / Кол-во задвижек высокого давления | 2 ea / 2 шт |

3.4.	Rotary hoses / Буровые шланги

| ID / Внутренний диаметр | 3 ½” |
| --- | --- |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление | 350атм. |
| Length / Длина | 18,5 м |
| Number/ Кол-во | 2 |

3.5.      Rotary hoses / Буровые шланги

| ID / Внутренний диаметр | 3 ½” |
| --- | --- |
| Maximum working pressure / Максимальное рабочее давление | 350атм. |
| Length / Длина | 3,5 м |
| Number/ Кол-во | 3 |

4.	Low Pressure Mud System /  Обвязка низкого давления

4.1.	Mud Mixing Equipment / Система приготовления и обработки бурового раствора

| Mixing hopper number/ Кол-во гидроворонок | 1 «SWACO» |
| --- | --- |
| Mixing pumps type and size / Центробежный насос, размер | 6х5х14 |
| Mixing pump number/ Кол-во центробежных насосов | 1 |
| Drive / Привод | 75квт, 380В, 50Гц |

4.2.	Shale Shakers / Вибросита

| Type and model / Тип и модель | Swaco ALS II |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 3 |
| Drive / Привод | 2 электродвигателя 2,28 л.с. |
| Maximum flow rate / Максимальная пропускная способность | 40л/сек |

4.3.  Centrifuge / Центрифуга

| Type / Тип | 518 SWACO |
| --- | --- |

4.4.	Desander- Mud cleaner / Пескоилоотделитель

| Type / Тип | 6T4/ALS Swaco ALS II |
| --- | --- |
| Number of cones / Кол-во и размер воронок | 4” x 12 Cones / 4” x 12 шт |
| Feed pump type and Size / Марка питающего насоса | II NE-80 |
| Feed pump drive / Привод питающих насосов | Electrical / Электрический |
| Maximum flow rate / Максимальная пропускная способность | 900 GPM / 900 галлонов в минуту |

4.5.	Mud tanks / Емкостя

| Total capacity including sand traps / Общий вмещаемый объем в емкостях | 350 м3 |
| --- | --- |
| Number of active tanks/ Кол-во рабочих емкостей | 5 х 70 м3 |
| Sandtrap tank capacity / Песконакопитель | 20 м3 |
| Shale shaker tank capacity / Емкость очистки | 50 м3 |
| Water tank capacity / Водяная емкость | 45 м3 |

4.6.	Trip Tank / Доливная емкость

| Pump size and type / Тип и размер центробежного насоса | АГ-150-400, 30квт, 1500об/мин |
| --- | --- |
| Trip tank capacity / Объем доливочной емкости | 18 м³ |

4.7.	Mud Agitators / Мешалки

| Number per tank / Кол-во на емкость | 2 |
| --- | --- |
| Drive / Привод | Electrically / Электрический |

4.8.	Other Mud Equipment / Другое оборудование

| Cellar pump type and capacity / Насос для шахты | Yes / Да |
| --- | --- |
| Mud bucket c/w return hose to flowline / Юбка против разбрызгивания бурового раствора | Yes / Да |

5 Well Control Equipment Drilling Spool and BOP / Буровые катушки и ПВО

5.1.

| Annular BOP / ПУГ | HV 9”x350 |
| --- | --- |
| Working pressure / Рабочее давление | 350 bar |
| Top connection / Верхнее соединение | 8" BX-156 |
| Bottom connection/ Нижнее соединение | 9" BX-158 |

| Blind pipe rams / Глухой плашечный превентор | HDU 9"x700 |
| --- | --- |
| Working pressure / Рабочее давление | 700bar |
| Top connection / Верхнее соединение | 9" ВХ - 158 |
| Bottom connection / Нижнее соединение |  |
| 3½" pipe rams / 3½" трубный плашечный превентор | HDU 9"x700 |
| Working pressure / Рабочее давление | 700bar |
| Top connection / Верхнее соединение | 9" ВХ-158 |
| Bottom connection / Нижнее соединение | 9" ВХ-158 |

Drilling Spool / Буровая катушка

| Drilling spool ID/ Внутренний диаметр | 180мм |
| --- | --- |
| Working pressure / Рабочее давление | 700bar |
| Top connection / Верхнее соединение | 9" BX-158 |
| Bottom connection / Нижнее соединение | 7" BX-157 |
| Outlet size/ Размер боковых отводов | 2" |
| Outlet connection / Тип соединения бокового отвода | 2" BX-152 |
| Outlet working pressure / Рабочее давление | 700bar |

5.2.	BOP Control System / Система управления ПВО

| Type / Тип | СН6У-76/2 |
| --- | --- |
| System working pressure / Рабочее давление в системе | 140 bar |
| Hydraulic fluid type / Тип гидравлической жидкости | И-20 |
| Number of bottles / Кол-во баллонов | 2 |
| Bottles pre-charge pressure / Давление при перезарядке | 60 bar |
| Bottles capacity/ Объем баллонов | 2x183 – 366л |
| Remote panel/ Дистанционный пульт управления | Р6У |
| Remote panel location / Место установки дистанционного пульта управления | Роторная площадка |

5.3.	Choke Manifold / Штуцерный манифольд

| Type |  |
| --- | --- |
| Size and working pressure / Размер и рабочее давление | 50х700 |
| Number of valves / Кол-во задвижек | 9 |
| Chokes type / Тип штуцера | Игольчатый |
| Choke working pressure / Рабочее давление штуцера | 700 bar |

5.4.	Kill Manifold / Манифольд глушения

| Type |  |
| --- | --- |
| Size and working pressure / Размер и рабочее давление | 50х700 |
| Number of valves / Кол-во задвижек | 3 |
| Number of back-valves / Кол-во обратных клапанов | 1 |

5.5.	Choke Line / Штуцерная линия

| Number / Кол-во | 1 |
| --- | --- |
| Line ID / Внутренний диаметр | 2" |
| Line working pressure / Рабочее давление линии | 700bar |
| Number of valves / Кол-во задвижек | 2 |
| Valves type / Тип задвижек | Задвижка гидравлическая ЗГ-50х700 Задвижка механическая ЗМ- 50х700 |
| Valves working pressure / Рабочее давление задвижек | 700bar |
| Valve connection / Тип соединения задвижек | 2" BX-152 |

5.6.	Kill Line / Линия глушения

| Number / Кол-во | 1 |
| --- | --- |
| Line ID / Внутренний диаметр | 2" |
| Line working pressure / Рабочее давление линии | 700bar |
| Number of valves / Кол-во задвижек | 2 |
| Valves type / Тип задвижек | Задвижка гидравлическая ЗГ-50х700 Задвижка механическая ЗМ -50х700 |
| Valves working pressure / Рабочее давление задвижек | 700bar |
| Valve connection / Тип соединения задвижек | 2" BX-152 |

5.7.	Vacuum Degasser / Вакуумный дегазатор

| Type / Тип | Дегазатор прямого действия |
| --- | --- |
| Flow rate / Пропускная способность | 53 л/сек |
| Feed pump type / Тип центробежного насоса | АГ-150-400 |
| Feed pump drive / Привод насоса | АСА-112 30кВт, 1000 об/мин |

6.	Rig Floor Equipment / Оборудование стола ротора

6.1.	Elevators, For 3½", 5"DP and all DC / Элеваторы для 3½" , 5"БТ

| Type /Тип | ЭТАД |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | По 2 |
| Capacity / Грузоподъемность | 250 |

6.2.	Pneumatic Slips fо  DP / Пневмоклинья в роторе

| Type / Тип | PKR – 560М / ПКР – 560М |
| --- | --- |
| Size / Размер | 48 -178мм |
| Number / Кол-во | 4 |

6.3.	Safety Clamps / Хомуты

| Size / Размер | Безопасный хомут универсальный |
| --- | --- |
| Number / Кол - во | 1 |

6.4.	Elevator Links / Штропа

| Diameter and Length / Размеры | D= 92мм L=2400мм± 0,5 |
| --- | --- |
| Capacity / Грузоподъемность | 320т |
| Number / Кол-во | 2 |

6.5.	Manual  Power Tong and Hydraulic power tong with torque gauges

6.5.1.  Manual rotary tongs / УМК

| Type / Тип | УМК-1С |
| --- | --- |
| Size / Размеры | 3 1/2"-17" |
| Number / кол-во | 1 set (2 ea/set) / 1 комплект (2шт/комплект) |

6.5.2.  Authomatic pneuvmatic power tong/ Автоматический ключ для свинчивания и развинчивания бурильных труб

| Type / Тип | АКБ-3 М2 |
| --- | --- |
| Size / Размеры | Для труб с замками 108-216мм |
| Number / кол-во | 1 set (2 ea/set) / 1 комплект (2шт/комплект) |

7.	Drill Pipe Specifications / Спецификация бурильных труб

7.1. 5” DP G-105 first class / 5” БТ, Марка G-105

| DP OD / Наружний диаметр БТ | 5" G-105х9,19 |
| --- | --- |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты | 165мм |
| WT (Weight) ppf / Погонный Вес | 32,2кг |
| Connecting type / Тип резьбы | 4½"IF |
| Total length / Общая длина | 6000м |

7.2.	9-5/8” Drill Collars / 9-5/8” УБТ

| OD / Наружний диаметр | 241,3мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр | 76мм |
| Connecting type / Тип резбы | 7-5/8Reg |
| Number / Кол-во | 45 м |

7.3.	8” Drill Collars / 8” УБТ

| OD / Наружний диаметр | 203мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр | 71,4мм |
| Connecting type / Тип резбы | 6-5/8Reg |
| Number / Кол-во | 171 м |

7.4.	7” Drill Collars / 7” УБТ

| OD / Наружний диаметр | 178мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр | 71мм |
| Connecting type / Тип резбы | NC-50 |
| Number / Кол-во | 171 м |

7.5.	4-3/4” Drill Collars / 4 3/4” УБТ

| OD / Наружний диаметр | 120,6мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр | 57.1мм |
| Connecting type / Тип резбы | 3½"IF |
| Number / Кол-во | 81 м |

7.6.	Kelly / Квадрат

| Type / Тип | четырехгранный |
| --- | --- |
| Size / Размер | 5" и 3½", 3" |
| ID / Внутренний диаметр | 71,4мм(5") и 57,1мм(3½"), 47мм(3") |
| Length / Длина | 18м (5") и 16м(3½"), 12м(3") |
| Number / Количество | 1шт.(5") и 1шт.(3½"), 1шт.(3") |

8.	Recording and Indicating Equipment (Martin Decker Geolograph recorder) /

8.1.	Sensors / Сенсоры

Контрольно-измерительный комплекс «ГЕОТЕК» (Россия)

| Weight sensor / Индикатор веса | ICS SW 0004,0005 0 - 420т |
| --- | --- |
| Rotary table torque sensor / Моментомер на роторе | ICS SM I 0004 0 - 60 kNm |
| Rotary table RPM sensor / Датчик оборотов ротора | ICS F 0004 N/O PNP |
| Standpipe pressure sensor / Датчик давления | ICS SD 0004,0005 0 - 40MPa |
| Rotary tong torque sensor / Моментомер на докрепление | ICS SK 0005 0 – 50 kNm |
| Mud pump SPM sensor / Датчик хода насосов | Nо |
| Mud level sensor (each tank compartment) /Датчики уровней в емкостях | ICS SL 0004,0005 0,6 – 6m |
| Flowline flow rate sensor / Расходомер | No |

8.2.       Directional Survey Equipment / Приборы замера углов

| Type / Тип | ИММН-32А (Россия) |
| --- | --- |
| Maximum inclinometry / Максимальный замер угла | 0 - 90 º |