Стационарная буровая установка с комбинированным приводом - «ZJ70LDB»

Год выпуска  - 2011 
Глубина бурения -7000метров

Максимальная грузоподъёмность-450тн.

Мощность лебедки – 1470кВт.
Высота вышки (от уровня земли) - 54м

Стационарная буровая установка ZJ70LDB грузоподъёмностью 450тн, глубина бурения 7000метров  производства компании «HONGHUA GROUP», которая является крупным производителем тяжелого оборудования, специализирующейся на выпуске современных буровых установок. В настоящее время Сычуаньская компания нефтяного оборудования «HONGHUA GROUP» занимает второе место во всем мире по изготовлению наземных буровых установок, и наряду с этим, занимает первое место в КНР по экспортированию комплектных буровых установок.

Особенностью этой установки является то, что здесь осуществлено цифровое частотно-преобразовательное управление скоростью вращения и крутящим моментом ротора, предусмотрена функция автономного бурения с цифровым контролем нагрузки на долоте, есть гидравлический дисковый тормоз и вспомогательный электромагнитный тормоз. Автоматическая система цифрового управления ротором и автоподачей долота позволяет буровой установке при бурении иметь характеристики, как у буровой установки с цифровым управлением и частотным преобразователем: бурильщик производит управление бурением через сенсорный экран с оптимальными параметрами, что значительно снижает трудозатраты и повышает эффективность работы. Данная система управления позволяет проводить сбор, хранение, просмотр, распечатку и дистанционное управление данными по процессу бурения.

БУ со смешанным электрическим и механическим приводом ZJ70LDB - обладает как качественными преимуществами электроприводной установки, так и экономичностью установки с механическим приводом.

Буровая установка ZJ70LDB укомплектована Верхним приводом  Varco TDS-11SA грузоподъёмностью 450тонн, тремя буровыми насосами 3NB1600HL на 520Атм, Четыре силовых агрегата марки G12V190PZL-3/0. мощностью по 810кВт. БУ оснащена тремя дизель-генераторными установками: CAT 3512 A-1020kW , Вспомогательные генераторы С15-292кВт  и ДГР520-520кВт. Циркуляционная система имеет полезный объём 350м3 (5шт х70м3), а очистная система и система приготовления раствора представлена оборудованием «Swaco». В зимнее время предусмотрена котельная установка ПКН-2М с технологической обвязкой. Противовыбросовое оборудование представлено Блоком ПВО 135/8" х 700Атм и станцией контроля – производства фирмы «Камерон».

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ “ZJ-70LDB”

TECHNICAL SPECIFICATION OF DRILLING RIG “ZJ-70LDB”

1. THE DRILLING UNIT/ БУРОВАЯ УСТАНОВКА

1.1.

| Rig model/ Тип БУ | ZJ-70LDВ |
| --- | --- |
| Year of construction / Год выпуска | 2011 |
| Stand capacity with 5” DP / Ем/ маг/ для 5” БТ | 7000 м |
| Rig fuel storage capacity / Объем емкостей для дизтоплива | 110m3 |
| Total mud tanks capacity / Объем емкостей раствора | 350м3 |
| Rig water tanks capacity | 40 м3 |
| Current location of rig. | Kazakhstan / Казахстан, Уральск |

1.2.	Draw-Works JC70LDB / Буровая Лебедка

| Type / Тип | JC70L |
| --- | --- |
| Rated input power / Мощность | 2000л.с. (1470kW) |
| Line diameter / Диаметр каната | 38мм |
| Drive type / Тип привода | mechanical/дизельный |
| Main brake / Основной тормоз | Hydraulic/Гидравлический дисковый |
| Auxiliary brake / Вспомогательный тормоз | электромагнитный |

1.3.	Mast Specifications / Спецификация вышки

| Type / Тип | JJ450/45-К, К-образная, без оттяжек, с открытой передней гранью для ручной расстановки свеч |
| --- | --- |
| Total height / Высота вышки From ground level / От уровня земли From Rotary table/ От стола ротора | 54м 54м 45м |
| Maximum capacity / Максимальная грузоподъемность | 450т |
| Racking capacity/ Емкость магазинов 5” DP | 5"-7000м (250 свечей по 28м) |
| Crown block-type / Тип кронблока | ТС450 |
| Crown block rated capacity / Грузоподъемность кронблока | 450т |
| Dead line anchor type / Крепление мерт конца тал. каната | JZG41-R |

1.4.	Sub-Structure/ Основание

| Rig floor height/ Высота от земли до подроторных балок /высота буровой площадки /площадь буровой площадки | 7,6м 9м 12мх13м |
| --- | --- |
| Simultaneous capacity setback together with capacity of rotary beams / допуск. одновременная нагрузка на подроторные балки, на подсвечники, на основание через опоры /макс. нагрузка подсвечника | 520т 270т |
| Electrical winch-type / Тип вспомогательной лебедки /передвижной рельс для ПВО | ручное управление, г/п 2х250кN, ход подъема 3м |
| Electrical winch-number / Кол-во лебедок | Пневмолебёдка 5т.-3шт.(2 на буровой площадке и 1 на приёмном мосту) Гидролебёдка3т.-1шт.(на буровой площадке) |
| Mouse hole for tubular and Kelly / Наличие шурфа для бурильной трубы и под ведущую трубу | 1к-т |

1.5.	Rotary Table / Роторный стол

| Type / Тип | ZP375, electrical driven/привод электрический, переменного тока, 600кW |
| --- | --- |
| Rated static capacity/ Статическая грузоподъемность | 585т. , 300об/мин |
| Maximum opening size /Максимальный проходной диаметр | 952,5мм |

1.6.Traveling Block / Талевый блок

| Type/ Тип | DG450 |
| --- | --- |
| Rated capacity / Грузоподъемность | 450т |
| Line diameter/ Диаметр каната | 38мм |

1.7.	Swivel /Вертлюг SL450

| Rated capacity / Грузоподъемность | 450т |
| --- | --- |
| Maximum RPM / Максимальные обороты | 300 об/мин |
| Maximum working pressure / Макс. рабочее давление | 52MPa |
| Connection type / Вид резьбы | API / 6 5/8"RegLH |

1.8. Top drive VARCO TDS-11SA / верхний привод VARCO TDS-11SA

| Rated capacity / Грузоподъемность | 500 ton |
| --- | --- |
| Maximum RPM / Максимальные обороты | 0 - 228rpm |
| Maximum working pressure / Макс. рабочее давление | 52MPa |
| Connection type / Вид резьбы | 6-5/8" API Reg. RH, |

1.9.	Drill Line / Талевый канат

| Diameter / Диаметр | 38мм |
| --- | --- |
| Drill line breaking strength / Максимальное натяжение на разрыв | 879 кН |
| Length on reel / Длина | 1200м |

2. Drilling Rig Power Drive / Силовой привод буровой

2.1. Diesel Engines for draw-work and rotary/Дизеля для привода буровой лебедки и двух буровых насосов

| Type / Тип | G12V190PZL -3/0 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 3 |
| Power / Мощность | 810kW |
| Maximum RPM/ Максимальные обороты | 1300r/min |

2.2. Diesel Engines for mud pumps / Дизеля для буровых насосов

| Type / Тип | G12V190PZL -3/0 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 3шт для привода буровой лебёдки и 2-х насосов, 1шт отдельно для привода 3-его насоса |
| Power / Мощность | 810kW |
| Maximum RPM / Максимальные обороты | 1300r/min |

2.3. Electricity Unit / Электростанция

| Type / Тип | САТ3512 А САТС15 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 1 1 |
| Power / Мощность | 1020kW 292kW |

2.4. Electricity Unit / Электростанция

| Type / Тип | ДГР520 |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 1 |
| Power / Мощность | 520kW |

3.	Pumping and High Pressure Discharge System/ Обвязка высокого давления

3.1.	Mud Pumps / Буровые насосы

| Model / Модель | 3NB-1600F |
| --- | --- |
| Type / Тип | Triplex / Трехпоршневой |
| Number / Кол-во | 3 |
| Maximum output hydraulic power / Макс. мощность | 1176kW(1600HP) |
| Liner sizes / Размер втулок (мм) | Максим.Ø180мм, ход поршня-305мм |
| Flow rate with max SPM / Произв. с макс ходом насосов | 50,42л/сек / 3025 lpm |
| Maximum working pressure / Макс. рабочее давление | 52MPa |
| Charge Pump Make and size / Центробежн. насос для нагнетания: размер и давление нагнетания | SB6"х8"J-12½" 55kW 240м3/час |
| Suction line diameter / Диаметр всасывающей линии | 12" |

3.2.	High Pressure Standpipe / Стояк высокого давления

| ID / Внутренний диаметр | 102мм |
| --- | --- |
| Maximum working pressure / Макс. рабочее давление | 52MPa |
| High pressure valves / Кол-во задвижек выс. давления | 2 стояка на вышке |

3.3.	Rotary hoses / Буровые шланги

| ID / Внутренний диаметр | 4" |
| --- | --- |
| Maximum working pressure/Макс. раб. давление | 52MPa |
| Length / Длина | 19м, 23м |
| Number/ Кол-во | 2 |

4.	Low Pressure Mud System /  Обвязка низкого давления

4.1.	Mud Mixing Equipment / Система приготовления и обработки бурового раствора

| Mixing hopper number/ Кол-во гидроворонок | 1шт. «SWACO» |
| --- | --- |
| Mixing pumps type and size / Центробежный насос, размер | 6х5х14 |
| Mixing pump number/ Кол-во центробежных насосов | 1 |
| Drive / Привод | 75л.с., 380В, 50Гц |

4.2.	Shale Shakers / Вибросита

| Type and model / Тип и модель | «SWAKO» ALS II |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 3 |
| Drive / Привод | 2 электродвигателя 2,28л.с. |
| Maximum flow rate / Макс. пропускная способность | 2400Ipm |

4.3.  Centrifuge / Центрифуга

| Type / Тип | 518 «SWACO» |
| --- | --- |

4.4.	Desander- Mud cleaner / Пескоилоотделитель

| Type / Тип | 6Т4/АLS SWAKOALSII |
| --- | --- |
| Number of cones / Кол-во и размер воронок | 4"х12Cones/4"х12шт. |
| Feed pump type and Size / Марка питающего насоса | II NE-80 |
| Feed pump drive / Привод питающих насосов | Electrical/Электрический |
| Maximum flow rate / Макс. пропускная способность | 900 GPM/900 галлонов в минуту |

4.5.	Mud tanks / Емкостя

| Total capacity includ sand traps / Общий объем в емкостях | 350м3 |
| --- | --- |
| Active tank capacity / Вмещаем. объем в рабочей емкости | 70м3 |
| Number of active tanks/ Кол-во рабочих емкостей | 5 |
| Sandtrap tank capacity / Песконакопитель | 40м3 |
| Shale shaker tank capacity / Емкость очистки | 18м3 |
| Water tank capacity / Водяная емкость | 40м3 |

4.6.	Trip Tank / Доливочная емкость

| Pump size and type / Тип и размер центробежного насоса | АГ-150-400, 30квт, 1500об/мин |
| --- | --- |
| Trip tank capacity / Объем доливочной емкости | 17м3 |

4.7.	Mud Agitators / Мешалки

| Number per tank / Кол-во на емкость | 2 |
| --- | --- |
| Drive / Привод | электрический |

5 Well Control Equipment Drilling Spool and BOP / Буровые катушки и ПВО

5.1. 13-5/8” BOP «CAMERON»

| 13-5/8”Annular BOP / ПУГ | 13-5/8”Annular BOP / ПУГ |
| --- | --- |
| Working pressure / Рабочее давление | 350Атм. |
| Top connection / Верхнее соединение | 13-5/8” х350Атм. хBX-160 |
| Bottom connection/ Нижнее соединение | 13-5/8”х700Атм. xBX-159 |
| 13-5/8”BOP pipe adjust. rams 3-1/5” – 5” | 13-5/8”BOP pipe adjust. rams 3-1/5” – 5” |
| Working pressure / Рабочее давление | 700bar |
| Top connection / Верхнее соединение | 13-5/8”х700Атм. xBX-159 |
| Bottom connection / Нижнее соединение | 13-5/8”х700Атм. xBX-159 |

| 13-5/8”BOP Share/Blind rams / Превентор Срез/глухие плашки | 13-5/8”BOP Share/Blind rams / Превентор Срез/глухие плашки |
| --- | --- |
| Working pressure / Рабочее давление | 700bar |
| Top connection / Верхнее соединение | 13-5/8”х700Атм. xBX-159 |
| Bottom connection / Нижнее соединение | 13-5/8”х700Атм. xBX-159 |
| 13-5/8”BOP 2-7/8”-5” pipe rams / 2-7/8”-5” плашечный превентор | 13-5/8”BOP 2-7/8”-5” pipe rams / 2-7/8”-5” плашечный превентор |
| Working pressure / Рабочее давление | 700bar |
| Top connection / Верхнее соединение | 13-5/8”х700Атм. xBX-159 |
| Bottom connection / Нижнее соединение | 13-5/8”х700Атм. xBX-159 |

Drilling Spool / Буровая катушка

| Drilling spool ID/ Внутренний диаметр | 13-5/8” |
| --- | --- |
| Working pressure / Рабочее давление | 700bar |
| Top connection / Верхнее соединение | 13-5/8”х700Атм. xBX-159 |
| Bottom connection / Нижнее соединение | 13-5/8”х700Атм. xBX-159 |
| Outlet size/ Размер боковых отводов | 3 1/16" |
| Outlet connection / Тип соединения бокового отвода | 3 1/16" xBX-154 |
| Outlet working pressure / Рабочее давление | 700bar |

5.1.2.	BOP Control System / Система управления ПВО

| Type / Тип | Система управления блока превенторов 13-5/8"-10000 psi |
| --- | --- |
| System working pressure / Рабочее давление в системе | 3000psi |
| Number of bottles / Кол-во баллонов | 24 |
| Bottles pre-charge pressure / Давление при перезарядке | 2700psi |
| Bottles capacity/ Объем баллонов | 11 галлон |
| Remote panel/ Дистанционный пульт управления | Модель CAMERON HOMER 2186200-74-ХХ |
| Remote panel location / Место дистан/ пульта управления | Пульт бурильщика |

5.1.3.	Choke Manifold / Штуцерный манифольд

| Size and working pressure / Размер и рабочее давление | 3 1/16"х700Атм |
| --- | --- |
| Number of valves / Кол-во задвижек | 9 |
| Chokes type / Тип штуцера | игольчатый |
| Choke working pressure / Рабочее давление штуцера | 700 Атм |

5.1.4.	Kill Manifold / Манифольд глушения

| Size and working pressure / Размер и рабочее давление | 3 1/16"х700Атм |
| --- | --- |
| Number of valves / Кол-во задвижек | 3 |
| Number of back-valves / Кол-во обратных клапанов | 1 |

5.1.5.	Choke Line / Штуцерная линия

| Number / Кол-во | 1 |
| --- | --- |
| Line ID / Внутренний диаметр | 3 1/16" |
| Line working pressure / Рабочее давление линии | 700Атм. |
| Number of valves / Кол-во задвижек | 2 |
| Valves type / Тип задвижки | Механическая+Гидравлическая |
| Valves working pressure / Рабочее давление задвижек | 700Атм. |
| Valve connection / Тип соединения задвижек | 3 1/16" xBX-154 |

5.1.6.	Kill Line / Линия глушения

| Number / Кол-во | 1 |
| --- | --- |
| Line ID / Внутренний диаметр | 3 1/16" |
| Line working pressure / Рабочее давление линии | 700Атм. |
| Number of valves / Кол-во задвижек | 2 |
| Valves type / Тип задвижки | Механическая+Гидравлическая |
| Valves working pressure / Рабочее давление задвижек | 700Атм. |
| Valve connection / Тип соединения задвижек | 3 1/16" xBX-154 |

5.1.7.	Vacuum Degasser / Вакуумный дегазатор

| Type / Тип | Дегазатор прямого действия |
| --- | --- |
| Flow rate / Пропускная способность | 53л/сек |
| Feed pump type / Тип центробежного насоса | АГ-150-400 |
| Feed pump drive / Привод насоса | АСА-112 30квт, 1000об/мин |

6.	Rig Floor Equipment / Оборудование стола ротора

6.1.	Elevators for 3-1/2”, 5” DP and all DC / Элеваторы для 3-1/2’, 5" БТ и для всех УБТ

| Type /Тип | 5" 3½" |
| --- | --- |
| Number / Кол-во | 2 2 |
| Capacity / Грузоподъемность | 250т 170т |

6.2.     Slips for 3-1/2”, 5” DP / Клинья для 3½", 5" БТ

| Type / Тип | Ручные клинья |
| --- | --- |
| Size / Размер | 3 1/2" , 5" |
| Number / Кол-во | 1комплект |

6.3.      For DC / Для УБТ

| Type | Ручные клинья |
| --- | --- |
| Size /Размер | 6 1/4", 8", 9 1/2" |
| Number / Кол-во | По одному комплекту |

6.4.	Safety Clamps / Хомуты безопасности

| Type | цепной |
| --- | --- |
| Size / Размер | Безопасный хомут универсальный |
| Number / Кол - во | 1 |

6.5.	Elevator Links / Штропа

| Type / Тип | DH 500 |
| --- | --- |
| Diameter and Length / Размеры | Длина-3600мм, диаметр 100мм |
| Capacity / Грузоподъемность | 450т |
| Number / Кол-во | 1к-т |

6.6.	Manual  Power Tong with torque gauges

6.6.1. УМК с датчиком момента вращения/крепления

| Size / Размеры | 3½" - 17", макс. крутящий момент 75кн.м |
| --- | --- |
| Number / кол-во | 2 |

6.6.2. Hydraulic power tong (drill pipe)with torque gaugers/ Гидравлический  ключ для свиничвания/развинчивания БТ с датчиком момента крепления.

| Type / Тип | ZQ203-100, |
| --- | --- |
| Size / Размеры | 5" - 8" |
| Number / кол-во | 1 |

6.6.3. Hydraulic power tong (casing spinner) with torque gaugers/ гидравлический  ключ для свинчивания/развинчивания обсадных труб с датчиком момента крепления

| Type / Тип | ECKEL |
| --- | --- |
| Size / Размеры | 7" – 16-3.4" |
| Number / кол-во | 1 |

7.	Drilling String and Associated Equipment / Буровой инструмент

7.1.	Drill Pipe Specifications / Спецификация бурильных труб

5” DP S-135 first class / 5” БТ, Марка S-135

| DP OD / Наружний диаметр БТ | 5" S-135х9,19 |
| --- | --- |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты | 165мм |
| WT (Weight) ppf / Погонный Вес | 32,2кг |
| Connecting type / Тип резьбы | 4½"IF |
| Total length / Общая длина | 2500м |

7.2.	Drill Pipe Specifications / Спецификация бурильных труб

5” DP G-105 first class / 5” БТ, Марка G-105

| DP OD / Наружний диаметр БТ | 5" G-105х9,19 |
| --- | --- |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты | 165мм |
| WT (Weight) ppf / Погонный Вес | 32,2кг |
| Connecting type / Тип резьбы | 4½"IF |
| Total length / Общая длина | 6000м |

7.3.	Drill Pipe Specifications / Спецификация бурильных труб

3-1/2” DP S-135 first class / 3-1/2” БТ, Марка S-135

| DP OD / Наружний диаметр БТ | 3½" 3½" |
| --- | --- |
| DP ID/Внутренний диаметр БТ | 67,8мм 54мм |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты | 120,6мм 127мм |
| WT (Weight) ppf / Погонный Вес | 17,9кг 23,6кг |
| Connecting type / Тип резьбы | 3½"IF |
| Total length / Общая длина | 6000m (2800м+3200м) |

7.4.	Drill Pipe Specifications / Спецификация бурильных труб

2-3/8” DP G-105 first class / 2-3/8” БТ, Марка G-105

| DP OD / Наружний диаметр БТ | 2 3/8"OD/6,65#/G105/ЕU/RH/ R-II/API-5D |
| --- | --- |
| DP ID/Внутренний диаметр БТ |  |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты | 3 3/8 ”OD x 1 3/4”ID+2’’XL |
| WT (Weight) ppf / Погонный Вес | 9,32кг |
| Connecting type / Тип резьбы | NC-26 |
| Total length / Общая длина | 1200m |

7.5. 1,5 m & 3.5” DP Pup Joint / 1,5м 3.5” Короткое БТ

| OD / Наружний диаметр | 3½"-1,4 m |
| --- | --- |
| WT (Weight) / Погонный вес | 23,6кг |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты | 127мм |
| Connecting type / Тип резьбы | 3½"IF |

7.6. 3,0 m 5” & 3.5” DP Pup Joint / 3,0м 5” & 3.5” Короткое БТ

| OD / Наружний диаметр | 5"-3м; 3½"- 3м |
| --- | --- |
| WT (Weight) / Погонный вес | 32.2кг; 23.6кг |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты | 165мм; 127мм |
| Connecting type / Тип резьбы | 4½"IF; 3½"IF |

7.7. Heavy  Wall Drill Pipe / Толстостенные  бурильные трубы

5” HWDP / 5” ТБТ

| OD / Наружний диаметр | 5"OD/3" 31 FT HARD BANDING |
| --- | --- |
| WT (Weight) / Погонный вес |  |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты | 6 5/8 X 3 |
| Connecting type / Тип резьбы | NC-50 |
| Number / Кол-во | 200м. |

7.8. Heavy Wall Drill Pipe / Толстостенные  бурильные трубы

3.5” HWDP / 3.5” ТБТ

| OD / Наружний диаметр | 3 1/2"OD/2 ¼ 31 FT HARD BANDING |
| --- | --- |
| WT (Weight) / Погонный вес | 37,7кг |
| Joint OD / Наружний диаметр муфты | 4 3/4 ”OD x 2 1/4 |
| Connecting type / Тип резьбы | 3½"IF |
| Number / Кол-во | 300м |

7.9.	9-5/8” Drill Collars / 9-5/8” УБТ

| OD / Наружний диаметр | 241,3мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр | 76мм |
| Connecting type / Тип резбы | 7-5/8Reg |
| Number / Кол-во | 45 м |

7.10.	8” Drill Collars / 8” УБТ

| OD / Наружний диаметр | 203мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр | 71,4мм |
| Connecting type / Тип резбы | 6-5/8Reg |
| Number / Кол-во | 171 м |

7.11.	6-1/4” Drill Collars / 6-1/4” УБТ

| OD / Наружний диаметр | 158,75мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр | 57.1мм |
| Connecting type / Тип резбы | NC-46 |
| Number / Кол-во | 171 м |

7.12.	4-3/4” Drill Collars / 4 3/4” УБТ

| OD / Наружний диаметр | 120,6мм |
| --- | --- |
| ID / Внутренний диаметр | 57.1мм |
| Connecting type / Тип резбы | 3½"IF |
| Number / Кол-во | 220 м |

7.13.	Kelly / Квадрат

| Type / Тип | четырехгранный |
| --- | --- |
| Size / Размер | 5" и 3½", 3" |
| ID / Внутренний диаметр | 71,4мм(5") и 57,1мм(3½"), 47мм(3") |
| Length / Длина | 18м (5") и 16м(3½"), 12м(3") |
| Number / Количество | 1шт.(5") и 1шт.(3½"), 1шт.(3") |

8.	Recorder and Indicating Equipment (Martin Decker Geolograph recorder) /

8.1.	Sensors / Сенсоры Контрольно-измерительный комплекс

| Weight sensor / Индикатор веса | АWE-Series, макс. индикативный подвесной вес – 4080 kN |
| --- | --- |
| Rotary table torque sensor / Моментомер на роторе | имеется |
| Rotary table RPM sensor / Датчик оборотов ротора | имеется |
| Standpipe pressure sensor / Датчик давления | GM6A-Series, макс. измерительный диапазон 7,500PSI(52.5Мра) |
| Rotary tong torque sensor / Моментомер на докрепление | H6E-Series, макс. измерительный диапазон 2500LBs |
| Mud pump SPM sensor / Датчик хода насосов | Pump stroke sensor |
| Mud level sensor (each tank) /Датчики уровней в емкостях | Mud level sensor |
| Flowline flow rate sensor / Расходомер | имеется |

8.2.       Directional Survey Equipment / Приборы замера углов

| Type / Тип | ИММА-32 |
| --- | --- |
| Maximum inclinometry / Макс замер угла | 0-90º |